ANEXO 1

| PAQUETES | ÁREA DE LABORATORIO |
| --- | --- |
| PAQUETE No.1 | QUÍMICA CLÍNICA |
| PAQUETE No.2 | ELECTROLITOS BAJO RENDIMIENTO |
| PAQUETE No.3 | HEMATOLOGIA |
| PAQUETE No.4 | COAGULACION |
| PAQUETE No.5 | GASOMETRIAS |
| PAQUETE No.6 | INMUNOLOGÍA |
| PAQUETE No.7 | UROANALISIS |
| PAQUETE No.8 | SEDIMENTO URINARIO |
| PAQUETE No.9 | MICROBIOLOGÍA |
| PAQUETE No.10 | HEMOCULTIVOS |
| PAQUETE No.11 | HELICOBACTER PILORY |
| PAQUETE No.12 | PRUEBAS MANUALES |
| PAQUETE No. 13 | DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO |
| PAQUETE No. 14 | MARCADORES CARDIACOS |
| PAQUETE No. 15 | TUBERCULOSIS |
| PAQUETE No. 16 | SISTEMA INFORMÁTICO |
| PAQUETE No. 17 | PRUEBAS REFERIDAS |
| PAQUETE No. 18 | RUPTURA DE MEMBRANAS |
| PAQUETE No. 19 | LABORATORIOS SATELITE |
| PAQUETE No. 20 | KITS LISTOS PARA SU USO |
| PAQUETE No. 21 | VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO |

REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO

ESQUEMA DE LA LICITACIÓN

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, o los que deriven de la junta de aclaraciones;

El esquema de la licitación es costo por prueba efectiva realizada, es decir, se cobraran únicamente las pruebas que se reporten de pacientes, excluyendo las siguientes: pruebas utilizadas para calibración, ajuste, mantenimientos preventivos y correctivos, controles de calidad interno y externo.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

- Manual de cada uno de los instrumentos ofertados.

- Carta de apoyo del fabricante de los equipos ofertados, aclarando el paquete en el cual otorga el apoyo, de acuerdo al anexo XX, exceptuando el paquete 12.

- Registro Sanitario de Cada prueba exceptuando los paquetes 16, 17, 18 y 19.

- Certificado de libre Venta del país de Origen, exceptuando los paquetes 16, 17, 18 y 19.

- Certificados de calidad: ISO, FDA, UE, etc, exceptuando los paquetes 17, 18 y 19.

- Carta de apoyo laboratorio(s) de soporte paquete 19.

EQUIPAMIENTO (FASE ANALÍTICA)

El proveedor deberá considerar la  entrega, instalación y puesta a punto de equipos automatizados y/o semiautomatizados de laboratorio clínico, sistemas de información y programas de cómputo asociados y bienes, actualización tecnológica, adecuaciones físicas y ambientales, asesoría y capacitación para el personal designado por los servicios de salud para la realización de las pruebas, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio, del sistema de información y programas asociados (software), así como la dotación de consumibles y controles de calidad internos por el licitante y externos por terceros, conformadas cada una por las unidades médicas de los servicios de salud a nivel estado con los diferentes paquetes:

Los paquetes 12, 16, 17, 18 y 19 no involucran la instalación de equipos.

| PAQUETES | ÁREA DE LABORATORIO |
| --- | --- |
| PAQUETE No.1 | QUÍMICA CLÍNICA |
| PAQUETE No.2 | ELECTROLITOS BAJO RENDIMIENTO |
| PAQUETE No.3 | HEMATOLOGIA |
| PAQUETE No.4 | COAGULACION |
| PAQUETE No.5 | GASOMETRIAS |
| PAQUETE No.6 | INMUNOLOGÍA |
| PAQUETE No.7 | UROANALISIS |
| PAQUETE No.8 | SEDIMENTO URINARIO |
| PAQUETE No.9 | MICROBIOLOGÍA |
| PAQUETE No.10 | HEMOCULTIVOS |
| PAQUETE No.11 | HELICOBACTER PILORY |
| PAQUETE No.12 | PRUEBAS MANUALES |
| PAQUETE No. 13 | DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO |
| PAQUETE No. 14 | MARCADORES CARDIACOS |
| PAQUETE No. 15 | TUBERCULOSIS |
| PAQUETE No. 16 | SISTEMA INFORMÁTICO |
| PAQUETE No. 17 | PRUEBAS REFERIDAS |
| PAQUETE No. 18 | RUPTURA DE MEMBRANAS |
| PAQUETE No. 19 | LABORATORIOS SATELITE |
| PAQUETE No. 20 | KITS LISTOS PARA SU USO |
| PAQUETE No. 21 | VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO |

En el caso de que durante la vigencia del contrato, el licitante acredite mejoras tecnológicas para reactivos y/o modelos de equipos por parte de sus fabricantes y estén autorizadas por el ministerio de salud o su equivalente en el país de origen y éstas sean de mayores avances tecnológicos reconocidos en el ámbito internacional para el mejoramiento en la realización de las pruebas de laboratorio clínico que requiere, el licitante ganador deberá notificarlo a los SSJ para su análisis y en su caso autorización; posterior a ésta, deben entregar a los Servicios de Salud de Jalisco el registro sanitario de dichas mejoras para su evaluación, y de resultar satisfactoria, el proveedor realizará los cambios pertinentes en los equipos, así como el suministro de los nuevos bienes y equipos, y otorgar la capacitación y adiestramiento a los usuarios de las unidades médicas que lo requieran, sin costo adicional para el organismo solicitante.

Los equipos de laboratorio que proponga el licitante para la prestación del servicio, de reciente creación  y contar con tecnología de vanguardia cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas que se señalan en estas bases; así mismo deberán ser  ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptan propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes o equipos que contenga leyendas “ONLY FOR EXPORT” ni “ONLY FOR RESEARCH / DEVELOPMENT”, Descontinuados o por descontinuarse, o que no se autorice su uso en el país de origen, o que se encuentren con alertas médicas o en concentración  por parte de las autoridades sanitarias. Los equipos y los insumos de laboratorio, deben cumplir con la certificación NOM. (NORMA OFICIAL MEXICANA) O UL (UNDERWRITER LABORATORIES) O FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) O COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA O EL EQUIVALENTE  OTORGADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PAÍS DE ORIGEN, DEBIENDO CONTAR CON CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE VENTA EMITIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE SU PAÍS.

El licitante ganador al momento de concluir la instalación, capacitación del personal y calibración de los equipos y antes de ponerlos a disposición de las unidades médicas para su uso con los bienes correspondientes, deberá verificar la funcionalidad correcta de equipos y reactivos mediante la realización de pruebas utilizando estándares  usados por la empresa fabricante para la liberación de sus productos, (este material será proporcionado por el licitante ganador sin costo para el organismo solicitante), anexando los certificados correspondientes (ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DEL SALUD).

Estas pruebas las efectuará el personal del laboratorio del organismo solicitante previamente capacitado por el licitante ganador y serán verificadas por el responsable del laboratorio de dicha unidad médica.

El organismo solicitante podrá realizar durante la vida útil de los equipos y bienes, evaluaciones analíticas y de atributos a los mismos, para verificar que cumplan con las especificaciones propuestas y aceptadas por el organismo solicitante; se aplicará la Farmacopea Nacional o las Normas Oficiales Mexicanas, de no existir estos documentos, se aplicará la United States Pharmacopea,  British Pharmacopea o Normas Internacionales y en el caso de no existir ninguno de estos documentos normativos, se emplearán las especificaciones y metodología del fabricante. Asimismo, se aplicarán las actualizaciones conforme éstas aparezcan en cualquiera de los documentos antes indicados. En caso de que los equipos o bienes se encuentren fuera de especificaciones se procederá a la sanción del lote para devolución (rechazo) o canje.

- El licitante ganador deberá proporcionar en cada unidad médica, sin costo extra para el organismo solicitante, a la puesta en marcha  de los equipos de laboratorio, o bien, a solicitud de las unidades médicas durante la vigencia del contrato, la capacitación que se requiera en el manejo y funcionamiento de los mismos, la cual iniciara previo a la instalación de los equipos, así como la capacitación técnica práctica del sistema de informática y programas de cómputo asociados, al personal de los SSJ que sea designado por la propia institución. asimismo se obliga a otorgar el apoyo con personal técnico capacitado, a fin de que esté presente en la puesta en marcha del  sistema de informática en cada una de las unidades médicas.

- Para efectos de lo señalado en el punto anterior, el licitante ganador se coordinará con el director y/o jefe de laboratorio de la unidad médica,  a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento propuesto en esta licitación.

- El licitante elaborará y presentara junto a su propuesta técnica un proyecto del programa de capacitación continua para los químicos analistas que determine el organismo solicitante a  de cada uno de los turnos de trabajo de las unidades médicas.

- La capacitación a que se refiere este capítulo deberá ser otorgada por el licitante ganador en las propias unidades médicas, levantando al término de la misma acta circunstanciada. la capacitación subsiguiente deberá otorgarse 15 días después de haberse solicitado al licitante ganador.

- Dichos gastos serán a cargo del licitante ganador, inclusive cuando los cursos los desarrolle en localidad diferente al del personal a capacitar

Servicios de Mantenimiento

- Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio y equipos de cómputo instalados para la prestación del servicio, el licitante ganador deberá contar con personal técnico capacitado y certificado, ubicado estratégicamente  y con la posibilidad de dar servicio a los equipos en cada unidad médica donde estén ubicados. por lo que junto con su propuesta técnica entregará un programa de trabajo calendarizado mensualmente, describiendo las actividades de mantenimiento preventivo.

- En caso de falla de los equipos de laboratorio, el licitante ganador deberá reparar o en su caso, reemplazar los defectuosos a más tardar 24 horas (veinticuatro horas) naturales posteriores a la recepción del reporte, mismo que podrá notificarse al licitante ganador, por cualquier medio electrónico, fax, telefónico o escrito, siendo obligación del licitante ganador asignar un numero de reporte que identifique dicha solicitud, el cual deberá contener como mínimo fecha, hora de reporte, nombre de quien tomo el reporte y el número de control asignado al mismo.

Mantenimiento Preventivo

El licitante presentará adjunto a su propuesta técnica el proyecto del programa de mantenimiento preventivo de los equipos para la prestación del servicio de pruebas de laboratorio clínico. El licitante ganador proporcionará durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo con mano de obra, refacciones, lubricantes y demás actividades que en su caso fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos de laboratorio y de equipos de cómputo así como de la aplicación instalada en las unidades médicas incluidas.

El licitante ganador en el momento de la instalación de los equipos, deberá entregar al jefe de laboratorio, el programa de mantenimiento preventivo calendarizado, mismo que deberá contar con el visto bueno del director  de la unidad médica.

- El mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo a un calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos. (protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos).

- Al finalizar el mantenimiento preventivo deberá elaborarse un reporte de servicio  recabando el visto bueno del analista, jefe o  responsable del laboratorio. así mismo deberá proporcionar el informe de calibración, validación (demostrar la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales) o calificación del equipo o instrumentos de medición.

Mantenimientos Correctivos

En caso de falla de los equipos, el licitante ganador deberá REPARAR  EL EQUIPO A MÁS TARDAR 12 HORAS (DOCE HORAS) posteriores a la recepción del reporte por escrito; mismo que podrá notificarse al licitante ganador, por cualquier medio electrónico, fax o escrito, siendo obligación del prestador del servicio asignarle número de reporte.

Durante el tiempo que el equipo de laboratorio permanezca fuera de servicio, el licitante ganador se obliga a subrogar la realización de los estudios, a través de laboratorios de la red estatal que para tal efecto se designen y el licitante cobrará estos estudios a costo adjudicado.

Si dentro del plazo anteriormente señalado, el licitante ganador determina la necesidad de sustituir el equipo, lo deberá reponer dentro de los 07 (siete) días hábiles posteriores a la notificación del reporte de los equipos, por otro que proporcione los mismos parámetros.

En caso de requerirse, el licitante ganador proporcionará apoyo analítico en un laboratorio que cumpla con la normatividad vigente; así como la recepción y transportación de muestras, envío a análisis y entrega de resultados analíticos, a más tardar en 24 (veinticuatro) horas naturales para exámenes de rutina y 08 (ocho) horas para el servicio de urgencias.

Asesoría Técnica

El licitante ganador deberá proporcionar durante la vigencia del contrato, y sin cargo para el organismo solicitante, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y operación de los equipos y bienes de consumo que se necesite en cada una de las pruebas de laboratorio en las unidades médicas las 24 hrs., durante la vigencia del contrato, para lo cual otorgará, dirección electrónica y número telefónico sin costo, disponibles las 24 horas del día durante los 365 días del año.

El licitante ganador deberá  realizar durante la vigencia del contrato, visitas de monitoreo a los laboratorios de las unidades médicas con una frecuencia mínima de 30 (treinta) días naturales y durante el horario matutino (8.00 a.m. a 14.30 p.m.), debiendo entregar junto a su propuesta técnica un calendario que especifique las fechas de sus visitas; informando  por escrito las observaciones que se presenten al director de las mismas, dejando evidencia en bitácora de  esta actividad de asistencia técnica.

ADECUACIONES FÍSICAS

El (Los) Licitante (S) Ganador (Es) se compromete (N) a realizar sin costo para el organismo solicitante, las adecuaciones  físicas y/o ambientales en cada una de las unidades médicas indicadas, de estas bases, mencionando en forma enunciativa mas no limitativa unidades de energía ininterrumpida, aire acondicionado, línea eléctrica adecuada para los equipos a instalar en donde se instalarán y operarán los equipos, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante de los equipos; para tal efecto las unidades médicas por conducto de los directores o quienes ellos designen, proporcionarán las facilidades e información correspondiente a los licitantes, con el propósito de que éstos identifiquen las adecuaciones físicas y/o ambientales que requieran dichas unidades para la instalación de los equipos con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. El licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad para el cumplimiento de este punto.

CONTROL DE CALIDAD

El licitante ganador deberá proporcionar con la periodicidad necesaria los bienes o insumos para el control de calidad interno de todos los paquetes de estudios de laboratorio, exceptuando los paquetes 16, 17 18, y 19. Asimismo, en el caso de las pruebas manuales, el licitante cubrirá al 100 % las necesidades de insumos de los laboratorios de las unidades descritas en las presentes bases y sus anexos.

El licitante ganador deberá inscribir a cada uno de los laboratorios de las unidades médicas, a un programa de control de calidad externo, que permita el cumplimiento a las NOM-166 SSA 1-1997, de conformidad a lo siguiente:

El programa de control de calidad externo deberá incluir el retorno de un informe con carácter confidencial a los laboratorios, este informe deberá contener la evaluación estadística de los resultados enviados que incluya coeficiente de variación, índice de desviación estándar y los datos de evaluación, así como la comparativa entre los laboratorios participantes con el mismo método  e instrumento.

- En caso de encontrarse desviaciones en los parámetros analizados, atribuibles al licitante ganador, éste se comprometerá a regularizarlos en un término no mayor a 72 horas.

- Se deberá proporcionar la capacitación continua  para el desarrollo del programa y/o cuando el organismo solicitante o bien las unidades médicas lo requieran.

- El licitante ganador deberá absorber los gastos  necesarios para la aplicación de control de calidad externo.

INSUMOS:

Los licitantes deben ofertar en su totalidad el servicio integral de pruebas de laboratorio, para cada una de las unidades médicas, debiendo cumplir con lo establecido en las presentes bases y sus anexos.

El licitante ganador se obliga a entregar los bienes o insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de los equipos de laboratorio y para la obtención de las pruebas de laboratorio, directamente en cada una de los laboratorios de cada una de las unidades médicas.

El licitante ganador deberá proporcionar los reactivos y  consumibles de acuerdo  con lo establecido en los manuales de los equipos de laboratorio que oferte, y en base a las necesidades de cada unidad médica, para cada uno de los paquetes. La siguiente lista es solamente enunciativa mas no limitante, ya que el proveedor deberá la fase preanalítica, Analítica y post-analítica.

El licitante ganador deberá proporcionar una primera dotación de bienes e insumos que corresponderá a 60 días de consumo, y deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles previos al inicio de la vigencia del contrato, de acuerdo a la demanda máxima mensual para cada uno de los paquetes, por unidad médica.

El licitante ganador deberá asegurar la continuidad del servicio integral suministrando cada 20 días los bienes o insumos necesarios para reponer el inventario.

En el caso de que los licitantes propongan bienes que requieran temperaturas especiales y/o de congelación para su conservación, éstos deberán proponer y dotar los equipos necesarios para éste fin.

Los equipos instalados deberán cumplir con los niveles de servicio para el proceso analítico de estudios de laboratorio en equipos automatizados, conforme a lo especificado.

Si el producto suministrado por el licitante es con corta caducidad, esto será responsabilidad enteramente de él, quien tendrá que buscar el mejor aprovechamiento de los insumos.

Es obligación del licitante ganador notificar al organismo solicitante por conducto de las unidades médicas, cuando existan reportes Nacionales o  Internacionales de Organismos reguladores como: Organización Mundial de la Salud (OMS), Federal Drugs & Foods Administration (FDA), etc., sobre deficiencias en la calidad de sus equipos o bienes.  Asimismo, el licitante ganador está obligado a sustituir los bienes o equipos que se encuentren en dichas condiciones y a resarcir al organismo solicitante las cantidades que este hubiera erogado por concepto de responsabilidad civil y daños a terceros, con independencia que en caso de considerarlo procedente, el organismo solicitante sin responsabilidad alguna, rescinda administrativamente el contrato.

En los casos en que los reactivos contengan en su formulación algún hemoderivado, el licitante ganador de cada región, deberá entregar además de lo antes señalado, certificado de liberación, emitido por la secretaría de salud, que demuestre que dicho hemoderivado está libre de virus del sida, VHI1 Y VHI2 Y HEPATITIS B Y C, que fue elaborado con materia prima libre de estos virus, en papel membretado de la empresa fabricante y firmado por el responsable de la misma.

El licitante ganador deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos para la realización de las pruebas de laboratorio clínico en las unidades médicas dentro de los 30 (Treinta) días naturales a partir de la formalización del contrato.

SISTEMA INFORMÁTICO

El licitante ganador deberá entregar, instalar y poner a punto el Hardware Y Software Requerido para el sistema informático requerido, que permita al laboratorio estar completamente automatizado, y que permita dar citas, emitir etiquetas y hacer el enlace con los instrumentos de manera automatizada, en TODAS, las unidades correspondientes.

El proveedor deberá considerar el que las unidades deberán tener conexión a internet en el laboratorio independientemente del internet de la unidad, dicho costo será absorbido por el proveedor.

TÉRMINO DEL SERVICIO

Al término de la vigencia del contrato, el licitante ganador se obliga a retirar de las unidades médicas, en un plazo no mayor de 15 días y previo acuerdo con el organismo solicitante, los equipos, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad jurídica para el organismo solicitante.

Al término de la vigencia del contrato, el licitante ganador se obliga a entregar en la dirección de laboratorio estatal de salud pública, el respaldo de la base de datos que se genere durante la prestación del servicio.

Al término del contrato, el licitante ganador podrá ceder en propiedad al organismo solicitante, la licencia de uso del sistema informático utilizado en la prestación del servicio y  retirar de las unidades médicas los equipos de laboratorio instalados y de informática en  coordinación con las autoridades del organismo solicitante, asumiendo el licitante ganador los gastos que se generen por este concepto. Asimismo el licitante ganador reconoce que la propiedad de la base de datos que contiene la información relativa a los resultados de las pruebas de laboratorio, así como de los pacientes, pertenece al organismo solicitante, obligándose por lo tanto a conservarla diligentemente durante la vigencia del contrato y al término de este, a entregarla a las unidades médicas. Queda prohibido para el licitante ganador hacer uso total o parcial de la base de datos para cualquier fin  distinto a la prestación del servicio.

CRITERIOS DE COBRO

Con el propósito de cuantificar las pruebas efectivas para efecto de pago, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se tomarán como pruebas efectivas para pago, las pruebas  que se realicen y que correspondan a las identificadas y que fueron registradas como realizadas en los equipos propiedad del licitante ganador y aceptados por el organismo solicitante para la prestación del servicio.

- Los equipos propiedad del licitante ganador que ocupará para la prestación del servicio, deberán tener un contador de pruebas integrado, y en el caso de aquellos equipos que no cuenten con el mismo, se podrá ofertar por separado un contador de pruebas, al cual tendrá acceso restringido el personal autorizado por el organismo solicitante que le será notificado por el director de cada unidad médica.

- No serán consideradas para efecto de pago aquellas  pruebas que se utilicen para el control de calidad interno, controles y calibración de los equipos, las que efectúen los técnicos del licitante ganador con motivo de revisiones y/o reparaciones de los equipos, y aquellas que se deriven de fallas de equipo y las que no se encuentren registradas en términos del punto que antecede.

- El pago de facturas por la prestación del servicio, se efectuará bajo las condiciones y procedimientos siguientes:

Cada unidad médica generará una bitácora diaria por equipo, compuesta por estadística que arrojen los equipos, sobre los estudios realizados a pacientes cortejados por los analistas del laboratorio, de donde se obtendrá el total de pruebas de cada tipo.

Por otra parte, mensualmente se obtendrá a través de los contadores de pruebas de los equipos el total de estudios realizados.

El número de operaciones realizadas por el organismo solicitante, deberá coincidir con las que el licitante ganador tenga registradas en el contador de pruebas de los instrumentos, para proceder a la conciliación de las pruebas efectivamente realizadas.

El Licitante deberá proveer las órdenes de Laboratorio de acuerdo a un formato que será proporcionado por la Secretaría de Salud, el cual deberá ir foliado de acuerdo a los números solicitados y será incluido como obligación del licitante su impresión de acuerdo a lo solicitado por la convocante.

El resultado, invariablemente deberá ser presentado anexo a la factura respectiva para el trámite de pago correspondiente, denominándose “Toma de lecturas” del contador de las máquinas, la cual deberá realizar el licitante ganador como fecha de corte el  día 25 de cada mes, y será cotejado, conciliado y aprobado a más tardar el último día hábil del mes por el responsable de laboratorio de cada unidad médica, el cual deberá estar firmado por el jefe del laboratorio, el director de la unidad médica y el licitante ganador, ya que será la base para la facturación de este último denominado Estadística de Pruebas y Perfiles por Pruebas y Perfiles Distribuida por días documento que se deberá anexar a la misma para el trámite de pago.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Si por necesidad de alguna epidemia propia de alguna de las regiones o específicas de la unidad Hospitalaria o Centro de Salud donde se preste el servicio el licitante deberá considerar el proceso de la prueba diagnóstica para esta, hasta en un 10% del monto adjudicado.

El licitante deberá ofrecer garantía de continuidad del servicio de acuerdo al menú de pruebas del ANEXO 2 así mismo, deberá considerar en base a las necesidades propias del estado, el proceso de las pruebas diagnósticas que no estén en el listado a solicitud de la coordinación de los laboratorios de la SSA Jalisco, hasta en un 10% del monto adjudicado.

# ANEXO 1

# CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS

PAQUETE 1 QUIMICA CLINICA

1.1.-  ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA  TIPO  1

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |
| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| ANALIZADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA HUMEDA POR METODOS COLORIMETRICOS Y ENZIMATICOS (DE PUNTO FINAL Y CINETICAS), Y CON CAPACIDAD DE MEDICION DE ELECTROLITOS POR UN SISTEMA DE ELECTRODOS DE ION SELECTIVO |  |
| REACTIVO LISTO PARA SU USO SIN NECESIDAD DE MEZCLAR, TRASVASAR, RECONSTITUIR O ACTIVAR PARA SU USO. LO ANTERIOR CON EXCEPCION DE LOS CONTROLES Y CALIBRADORES LOS CUALES PODRAN SER LIOFILIZADOS O RECONSTITUIDOS |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 600 PRUEBAS POR HORA MINIMO |  |
| CAPACIDAD DE CONTAR CON 60 POSICIONES DE REACTIVOS A BORDO MAS ELECTROLITOS POR IÓN SELECTIVO (MÍNIMO 50 QUÍMICAS y 6 ELECTROLITOS) |  |
| CAPACIDAD MÍNIMA DE 150 MUESTRAS DE PACIENTES A BORDO. |  |
| CAPACIDAD DE TRABAJAR DE MANERA ENTREMEZCLADA MUESTRAS DE SANGRE TOTAL PARA HbA1c SIN NECESIDAD DE PRETRATAMIENTO DE MANERA MANUAL, SUERO, PLASMA, ORINA Y LIQUIDOS ORGANICOS, EFECTUANDO LA DILUCION EN CASO DE REQUERIR PARA SU ANALISIS. |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA DE 1 A 40 MICROLITROS |  |
| SISTEMA PARA ACEPTAR MUESTRAS DE URGENCIAS. |  |
| QUE ACEPTE TUBO PRIMARIO Y COPA. |  |
| QUE TENGA LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA LOS REACTIVOS, ADEMAS DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA LA IDENTIFICACION DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO Y COPILLA. |  |
| QUE CUENTE CON SENSOR DE NIVEL DE MUESTRA Y AVISO A OPERADOR EN CASO NECESARIO. |  |
| QUE CUENTE CON PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD CON GRAFICOS INTEGRADO, |  |
| EN CASO DE REQUERIR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA, DEBE CONTAR CON EL ACCESORIO INTEGRADO O ADICIONAL PARA OBTENERLA. |  |
| MANUAL DEL OPERADOR Y SOFTWARE EN ESPAÑOL. |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE BIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA INFORMATICO. |  |
| CPU, PANTALLA O MONITOR E IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA |  |
| CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |

Se instalarán estos equipos en los siguientes Hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | 2 Equipo tipo 1 |
| --- | --- |

En el caso del Hospital General de Occidente se toma en cuenta 1 equipo para el área de Rutina y otro para el área de Urgencias.

EL proveedor deberá proveer controles, calibradores y consumibles.

Además de las especificaciones anteriores, se deberá incluir un equipo anexo para tratamiento pre-analítico de las muestras para esta unidad médica con las siguientes características:

El módulo pre analítico deberá ser un sistema completamente automatizado que realice la integración de los procesos pre y pos analíticos con las siguientes funciones

- Centrifugación

- Destapado

- Alicuotación

Y conexión en línea con los analizadores del área de suero

Las características son:

- Manejo real de las prioridades de procesamiento de las muestras tanto de urgencia como de rutina. Las muestras urgentes deberán ser procesadas con prioridad sobre las de rutina. Los usuarios también podrán trabajar las muestras de urgencia mediante la carga directa en los analizadores después del proceso preanalítico.

- Área de entrada de muestras con capacidad para 300 muestras con acceso continuo. Deberá contar con un único lector de código de barras y orientar los tubos para la correcta lectura de los códigos de barra.

- Función de destapado. El sistema deberá retirar los tapones de los tubos de muestra para los diferentes tipos de tubos de suero revisando el destapado correcto de los tubos. La velocidad de procesamiento debe ser por lo menos 400 tubos/hr.

- Alicuotación. Este módulo deberá estar integrado por un sistema de pipeteo que utilice puntas desechables de uso único. Debe realizar alícuotas en copillas para los sistemas conectados en línea de manera que habilite el procesamiento paralelo de las muestras. Deberá detectar el volumen de muestra del tubo primario. El volumen de alicuotado deberá ser definido con el volumen muerto más el volumen de procesamiento de cada prueba a realizar a la muestra. La velocidad de alicuotado deberá ser por lo menos de 400 muestras/hr. Este módulo deberá detectar coágulos y fibrina y permitir que estos sean retirados antes que la muestra sea analizada

- Conexión en-línea con los analizadores. El sistema preanalítico deberá transportar las alícuotas y los tubos primarios en sus unidades de transporte a través de la banda transportadora. Las bandas de transporte deberán proveer unidades de almacenamiento temporal a la entrada de los analizadores de tal manera que se eviten retrasos en el transporte y procesamiento de las muestras debidos a congestionamientos de las líneas de transporte

1.2.-  ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA TIPO  2

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |
| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| 1. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA HUMEDA, COLORIMETRICAS Y ENZIMATICAS (DE PUNTO FINAL Y CINETICAS), |  |
| 2. SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO, QUE PERMITA EL PROCESO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA. |  |
| 3. CAPACIDAD DE ENSAYE DE 250 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO FOTÓMETRICAS Y 450 INCLUYENDO ELECTROLITOS. |  |
| 4. CAPACIDAD DE CONTAR CON UN MINIMO 100 POSICIONES PARA REACTIVOS ABORDO. |  |
| 5. VOLUMEN DE MUESTRA DE 1 A 35 MICROLITROS |  |
| 6. CAPACIDAD MINIMA DE 80 MUESTRAS ABORDO. |  |
| 7. VOLUMEN DE REACTIVO DE 120-245 μl, O 100-250 μl |  |
| 8. REACTIVO LISTO PARA SU USO SIN NECESIDAD DE MEZCLAR, RECONSTITUIR O ACTIVAR PARA SU USO, CON EXCEPCION DE LOS CONTROLES Y CALIBRADORES LOS CUALES PUEDEN SER LIOFILIZADOS O RECONSTITUIDOS. |  |
| 9. QUE ACEPTE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS, COPAS Y COPILLAS, Y TENGA LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA LOS REACTIVOS. |  |
| 10. QUE CUENTE CON PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO |  |
| 11. PC, IMPRESORA Y TECLADO EXTERNOS. |  |
| 12. CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| 13. REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |
| 14. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE |  |

Se instalará 1 equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Equipo tipo 2 |
| --- | --- |
| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 2 |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 2 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 2 |
| 14: Centro de Salud 3 | Equipo tipo 2 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 2 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 2 |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 2 |
| 19: Centro de Salud 4 | Equipo tipo 2 |
| 20: Centro de Salud La Barca | Equipo tipo 2 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 2 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 2 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 2 |

1.3.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA TIPO 3

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| 1. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA HUMEDA,FOTOMETRICO, PUNTO FINAL O CINETICO |  |
| 2. QUE PERMITA LA REALIZACION DE LOS ANALITOS DEL ANEXO 1 DE ACUERDO A LOS HOSPITALES SOLICITADO PARA ESTE TIPO |  |
| 3. CAPACIDAD DE ENSAYE DE 60 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. |  |
| 4. CAPACIDAD DE CONTAR CON UN MINIMO 27 POSICIONES PARA REACTIVOS ABORDO. |  |
| 5. QUE CUENTE CARGA Y DESCARGA CONTINUA DE MUESTRAS |  |
| 6. QUE CUENTE CON PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO |  |
| 7. REGULADOR NO BRAKE |  |
| 8. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE |  |
| 9.- IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA |  |

Se instalará 1 equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 18: Centro de Salud de Lagos de Moreno | Equipo tipo 3 |
| --- | --- |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 3 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 3 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 3 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 3 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | Equipo tipo 3 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 3 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 3 |
| 28: Centro de Salud 1 | Equipo tipo 3 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 3 |
| 30: Centro de Salud Ciudad Guzmán | Equipo tipo 3 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 3 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 3 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 3 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 3 |
| 35: Centro de Salud Tepatitlán | Equipo tipo 3 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | Equipo tipo 3 |
| 37: Centro de Salud de Teocuitatlán | Equipo tipo 3 |
| 39: Hospital de la Mujer de Tala | Equipo tipo 3 |
| 40: Hospital de la Mujer Ocotlán | Equipo tipo 3 |
| 41: Hospital de la Mujer Zapotlanejo | Equipo tipo 3 |
| 42: Hospital de la Mujer San Miguel el Alto | Equipo tipo 3 |
| 43: Hospital de la Mujer Planetario | Equipo tipo 3 |

EL proveedor deberá proveer controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 2 ELECTROLITOS BAJO RENDIMIENTO

2.1.-  ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA EQUIPO ELECTROLITOS TIPO  4

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR PARA ELECTROLITOS DE BAJO RENDIMIENTO |  |
| CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS COMO MÍNIMO: SODIO, POTASIO, CLORO Y LITIO. |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 60 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. |  |
| CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ALMACENAR VALORES DE CONTROL DE CALIDAD, DE AL MENOS 1 SEMANA. |  |
| LIBRE DE CALIBRACION POR PARTE DEL USUARIO Y CONE LECTRODOS LIBRES DE MANTENIMIENTO. |  |
| PRINCIPIO DE MEDICION ELECTRODO POR ION SELECTIVO. |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA 500 μl. |  |
| CAPACIDAD DE INTERFASARSE A LA RED DEL LABORATORIO. |  |
| LECTOR DE CODIGO DE BARRAS |  |
| PANTALLA O MONITOR INTEGRADO O EXTERNO |  |
| CONTROL DE CALIDAD Y GRAFICAS DE LEVY JENNINGS |  |
| CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |
| CAPACIDAD DE MEDIR EN SUERO PLASMA Y ORINA. |  |

El proveedor instalará 1 equipo de cada uno en los siguientes lugares:

| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 4 |
| --- | --- |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 4 |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 4 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 4 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 4 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 4 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 4 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 4 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 4 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 4 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 4 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 4 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 4 |
| 39: Hospital de la Mujer de Tala | Equipo tipo 4 |
| 40: Hospital de la Mujer Ocotlán | Equipo tipo 4 |
| 41: Hospital de la Mujer Zapotlanejo | Equipo tipo 4 |
| 42: Hospital de la Mujer San Miguel el Alto | Equipo tipo 4 |
| 43: Hospital de la Mujer Planetario | Equipo tipo 4 |

EL proveedor deberá proveer controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 3. HEMATOLOGIA

3.1.-  ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA HEMATOLOGÍA TIPO  5

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS, CON UN MINIMO DE 35 PARAMETROS |  |
| CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS COMO MÍNIMO: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RET%, RET#, RDW-SD, RDW- CV, MPV, PCT, P-LCR, HFR, MFR, LFR, IRF, IG%, IG# |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 140 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. |  |
| CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA PROGRAMACION Y ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS DE RESULTADOS DE PACIENTES. |  |
| PERFORADOR Y AGITADOS DE TUBOS INTEGRADO, REACTIVOS LIBRES DE CIANURO. |  |
| LIBRE DE CALIBRACION POR PARTE DEL USUARIO |  |
| PRINCIPIO DE MEDICION, MINIMO UNA DE CUATRO TECNOLOGIAS: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz, peroxidasa, dispersión de luz, citometría de flujo |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA MODO MANUAL 130 μl, MODO CERRADO 200 μl Y MODO CAPILAR 40μl |  |
| OBTENCION DE RESULTADOS CON REPORTE EN GRAFICAS, NUMEROS ABSOLUTOS O PORCIENTOS TANTO EN EL MONITOR DEL EQUIPO COMO EN EL INSTRUMENTO DE IMPRESIÓN |  |
| LECTOR DE CODIGO DE BARRAS |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE. |  |
| PANTALLA O MONITOR INTEGRADO O EXTERNO |  |
| CONTROL DE CALIDAD Y GRAFICAS DE LEVY JENNINGS |  |
| CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE. |  |

El proveedor instalará 2 equipos de cada uno en los siguientes lugares:

| 1: Hospital General de Occidente | 2 Equipo tipo 5 |
| --- | --- |

1 Instrumento en el área de rutina y otro para el área de urgencias.

3.2-  ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA HEMATOLOGÍA TIPO 6

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS, CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS Y DIFERENCIAL DE 5 PARTES. |  |
| CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS COMO MÍNIMO: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT, (impedancia y fluorescencia óptica) NEUT%,LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, VPM. |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 80 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. REACTIVOS LIBRE DE CIANURO |  |
| CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA PROGRAMACION Y ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS DE RESULTADOS DE PACIENTES. |  |
| LIBRE DE CALIBRACION POR PARTE DEL USUARIO |  |
| PRINCIPIO DE MEDICION, MINIMO UNA DE CUATRO TECNOLOGIAS: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz, peroxidasa, dispersión de luz, citometría de flujo |  |
| QUE UTILICE SOLAMENTE 150 μl DE MUESTRA PARA PODER PROCESAR MUESTRAS PEDIÁTRICAS. |  |
| OBTENCION DE RESULTADOS CON REPORTE EN GRAFICAS, NUMEROS ABSOLUTOS O PORCIENTOS TANTO EN EL MONITOR DEL EQUIPO COMO EN EL INSTRUMENTO DE IMPRESIÓN |  |
| LECTOR DE CODIGO DE BARRAS |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE. |  |
| PANTALLA O MONITOR INTEGRADO O EXTERNO |  |
| CONTROL DE CALIDAD Y GRAFICAS DE LEVY JENNINGS |  |
| CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Equipo tipo 6 |
| --- | --- |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 6 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 6 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 6 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 6 |

3.3-  ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA HEMATOLOGÍA TIPO 7

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS, CON UN MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS Y DIFERENCIAL DE 5 PARTES. |  |
| CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS COMO MÍNIMO: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, VPM. |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 60 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. REACTIVOS LIBRE DE CIANURO |  |
| CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA PROGRAMACION Y ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS DE RESULTADOS DE PACIENTES. |  |
| LIBRE DE CALIBRACION POR PARTE DEL USUARIO |  |
| PRINCIPIO DE MEDICION, MINIMO UNA DE CUATRO TECNOLOGIAS: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz, peroxidasa, dispersión de luz, citometría de flujo |  |
| VOLUMEN DE 20 μl DE MUESTRA |  |
| OBTENCION DE RESULTADOS CON REPORTE EN GRAFICAS, NUMEROS ABSOLUTOS O PORCIENTOS TANTO EN EL MONITOR DEL EQUIPO COMO EN EL INSTRUMENTO DE IMPRESIÓN |  |
| LECTOR DE CODIGO DE BARRAS |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE. |  |
| PANTALLA O MONITOR INTEGRADO O EXTERNO |  |
| CONTROL DE CALIDAD Y GRAFICAS DE LEVY JENNINGS |  |
| CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE. |  |
| REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE. |  |
| CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 7 |
| --- | --- |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 7 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 7 |
| 14: Centro de Salud 3 | Equipo tipo 7 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 7 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 7 |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 7 |
| 19: Centro de Salud 4 | Equipo tipo 7 |
| 20: Centro de Salud La Barca | Equipo tipo 7 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 7 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 7 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 7 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 7 |

3.4.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA HEMATOLOGÍA TIPO 8

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO QUE MIDA AL MENOS 20 PARÁMETROS. |  |
| TRES POBLACIONES DE CÉLULAS BLANCAS EN NÚMERO Y PORCENTAJE (DIFERENCIAL EN 3 PARTES). |  |
| CAPACIDAD DE ENSAYE DE 60 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. |  |
| 4. PROPORCIONE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LINF%, MXD%, NEUT%, LINF#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, WBC. |  |
| PRINCIPIO DE MEDICIÓN: CORRIENTE DIRECTA o PULSOS ACUMULATIVOS (RBC, WBC, PLT), HGB LIBRE DE CIANURO |  |
| LIBRE DE CALIBRACION POR PARTE DEL USUARIO |  |
| QUE ACEPTE MUESTRAS DE SANGRE TOTAL DE TUBO Y TUBO CAPILAR CON ANTICOAGULANTE EDTA. |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL MENOR A 60 ΜICROLITROS |  |
| PANTALLA LCD EN COLOR. |  |
| CUENTE CON SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO QUE INCLUYA GRÁFICAS DE L-J Y ESTADÍSTICAS. |  |
| RESULTADOS EN PANTALLA E IMPRESOS. |  |
| SEA CAPAZ DE ALMACENAR RESULTADOS DE PACIENTE Y DE CONTROL DE CALIDAD. |  |
| CUENTE CON IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA. |  |
| REGULADOR. |  |
| SALIDA RS232. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 18: Centro de Salud de Lagos de Moreno | Equipo tipo 8 |
| --- | --- |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 8 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 8 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 8 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 8 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | Equipo tipo 8 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 8 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 8 |
| 28: Centro de Salud 1 | Equipo tipo 8 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 8 |
| 30: Centro de Salud Ciudad Guzmán | Equipo tipo 8 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 8 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 8 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 8 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 8 |
| 35: Centro de Salud Tepatitlán | Equipo tipo 8 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | Equipo tipo 8 |
| 37: Centro de Salud de Teocuitatlán | Equipo tipo 8 |
| 40: Hospital de la Mujer Ocotlán | Equipo tipo 8 |
| 41: Hospital de la Mujer Zapotlanejo | Equipo tipo 8 |
| 42: Hospital de la Mujer San Miguel el Alto | Equipo tipo 8 |
| 43: Hospital de la Mujer Planetario | Equipo tipo 8 |

EL proveedor deberá proveer controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 4 COAGULACION

4.1.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA COAGULACION TIPO  9

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBAS DE COAGULACION CROMOGÉNICAS, COAGULOMÉTRICAS E INMUNOLÓGICAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |  |
| Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. DIMERO “D” |  |
| CAPACIDAD de procesamiento de mínimo 160 pruebas/ hora, y capacidad para 3 reactivos cubriendo los estudios solicitados en el Anexo técnico. |  |
| Detección del coágulo por al menos uNa de las siguientes metodologías: foto óptica, cromogenica , NEFELOMETRIA O inmunoturbidimetriA |  |
| CON 3 CANALES DE MEDICIÓN: COAGULÓMETRICO, CROMOGÉNICO E INMUNOLÓGICO. |  |
| CAPACIDAD DE CONTAR CON 40 MUESTRAS A BORDO Y 22 REACTIVOS. |  |
| Sistema de incubación para muestras |  |
| muestras en tubo primario y/o copa o copilla. |  |
| Volumen de muestra: Máximo. 80 microlitros |  |
| volumen de reactivos maximo 100 microlitros con isi igual o menor a 1.2 |  |
| Programa de control de calidad integrado. |  |
| Lector de código de barraS. |  |
| computadora integrada al equipo. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

Se instalarán 2 equipos con estas características  para el  Hospital General de Occidente, del área de Rutina y urgencia.

| 1: Hospital General de Occidente | 2 Equipo tipo 9 |
| --- | --- |

4.2.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA COAGULACION TIPO  10

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |
| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON Capacidad de procesamiento DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS |  |
| Detección del coágulo por al menos uNa de las siguientes metodologías: foto óptica, cromogenica , NEFELOMETRIA O inmunoturbidimetriA |  |
| MINIMO 3 CANALES DE LECTURA |  |
| Sistema de incubación minimo para 18 muestras |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 100 MICROLITROS |  |
| REPORTE DE RESULTADOS EN %, INR, SEG. |  |
| Volumen de reactivos: Máximo 200 microlitros con isi igual o menor a 1.2 |  |
| Programa de control de calidad o externo. |  |
| Monitor e impresoras integrados o adicionales: opcionales. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Equipo tipo 10 |
| --- | --- |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 10 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 10 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 10 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 10 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 10 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 10 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 10 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 10 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 10 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 10 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 10 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 10 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 10 |

4.3.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA COAGULACION TIPO  11

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON Capacidad de procesamiento DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS |  |
| Detección del coágulo por al menos uNa de las siguientes metodologías: foto óptica, cromogenica , NEFELOMETRIA O inmunoturbidimetriA |  |
| CON 3 CANALES DE LECTURA: CROMOGÉNICO, COAGULOMÉTRICO E INMUNOLÓGICO. |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA: MÁXIMO 100 MICROLITROS |  |
| REPORTE DE RESULTADOS EN %, INR, SEG. |  |
| Volumen de reactivos: Máximo 200 microlitros con isi igual o menor a 1.2 |  |
| Programa de control de calidad o externo. |  |
| Monitor e impresoras integrados o adicionales: opcionales. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 11 |
| --- | --- |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 11 |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 11 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 11 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 11 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | Equipo tipo 11 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 11 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 11 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 11 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 11 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 11 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 11 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | Equipo tipo 11 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 5 GASOMETRIAS

5.1.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA GASOMETRÍAS TIPO  12

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR AUTOMATICO DE GASES EN SANGRE, ELECTROLITOS, COXIMETRIA Y METABOLITOS |  |
| Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. PH, PO2, PCO2, tHb, SO2, Na+, K+; iCa, Cl-, GLUCOSA, UREA Y PRESION BAROMETRICA . |  |
| Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivos. |  |
| Volumen de muestra: MINIMO 150 MCL |  |
| Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar. |  |
| Muestras en jeringa heparinizada o capilar. |  |
| Calibración PROGRAMABLE |  |
| Control de calidad integrado. |  |
| Puerto de comunicación para interfase. |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

Se instalará un equipo con estas características para los siguientes Hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | 6 Equipo tipo 12 |
| --- | --- |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 12 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 12 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 12 |

5.2.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA GASOMETRÍAS TIPO  13

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |
| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE GASES QUE REALICE INMEDIATO PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, LACTATO, GLUCOSA, HEMATOCRITO Y PARÁMETROS CALCULADOS EN SANGRE. |  |
| CON UN TIEMPO DE ANÁLISIS INFERIOR A 4 MIN. |  |
| ANÁLISIS A PARTIR DE SANGRE TOTAL, VENOSA, ARTERIAL, CAPILAR Y OTRAS. |  |
| QUE REQUIERA 100 ΜL DE MUESTRA. |  |
| SISTEMA ASÉPTICO CON BOLSA DE DESPERDICIO INCLUIDA PARA SER UTILIZADO EN QUIRÓFANOS, ÁREAS DE QUEMADOS Y OTRAS ÁREAS BLANCAS |  |
| QUE REQUIERA DE UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, SENSORES, BOLSA DE DESECHO, AGUJA TOMA MUESTRAS, GASES MEZCLADOS, SOLUCIONES CALIBRADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL ANALIZADOR CALIBRE. |  |
| CON CALIBRACIÓN Y LAVADOS AUTOMÁTICOS. |  |
| CON SISTEMA CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO EN TIEMPO REAL VERIFICACIÓN DESPUÉS DE CADA MUESTRA O CADA 30 MINUTOS. |  |
| CON CORRECCIÓN AUTOMÁTICA A INTERFERENCIAS COMO COÁGULOS Y MEDICAMENTOS |  |
| QUE PERMITA ARCHIVAR HASTA 2000 ANÁLISIS COMPLETOS DE PACIENTES, CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIONES, |  |
| CON SALIDA RS232 PARA INTERFASE A COMPUTADORA U OTRA SALIDA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN AL SISTEMA. |  |
| QUE NO UTILICE TANQUES DE GAS PARA CALIBRACIÓN. |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 13 |
| --- | --- |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 13 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 13 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 13 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 13 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 13 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 13 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 13 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 13 |
| 39: Hospital de la Mujer de Tala | Equipo tipo 13 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 13 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 13 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 13 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 13 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 6. INMUNOLOGÍA.

6.1.-ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA INMUNOLOGIA TIPO 14

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES |  |
| --- | --- |
| SISTEMA PARA ANÁLISIS INMUNOLÓGICO. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: QUIMIOLUMINISCENCIA Y/O ELFA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA |  |
| SISTEMA CON ACCESO CONTINUO, ALEATORIO Y MULTIPARAMETRICO |  |
| Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitados en el Anexo Técnico. |  |
| CAPACIDAD DE REALIZAR HASTA 170 PRUEBAS POR HORA |  |
| ROTOR DE REACTIVOS ATEMPERADO CON 25 CANALES |  |
| Volumen de muestras:DE 10 A 50 μl |  |
| Muestras en tubo primario, copa o copilla pediátrica.O CARTUCHO DE PRUEBA |  |
| Control de temperatura. de incubación de acuerdo a especificaciones del fabricante. |  |
| Identificación de muestras y reactivos por código de barras. |  |
| Calibración: CADA 14 O 28 DIAS DEPENDIENDO DE LA PRUEBA |  |
| Control de calidad integrado, que genere automáticamente gráficas de Levey Jennings |  |
| Puerto de comunicación para interfase. |  |
| Software en español: |  |
| Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales: |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| PROCESAMIENTO DE PRUEBAS SIN CONTAMINACION CRUZADA EN MUESTRAS Y REACTIVOS. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. CALIBRADORES Y CONTROLES INTEGRADOS EN EL KIT DE PRUEBA |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| EL PROVEEDOR DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA EL PAQUETE DE QUÍMICA CLINITA TIPO I Y EL DE PRUEBAS ESPECIALES TIPO I LO SIGUIENTE: QUE EL INSTRUMENTO SEA CONTROLADO POR UNA SOLA TERMINAL DE PC. QUE EL INSTRUMENTO TENGA LA CAPACIDAD DE UTILIZAR TUBO PRIMARIO. QUE EL OPERADOR NO TENGA NECESIDAD DE CAMBIAR EL TUBO DE UN EQUIPO A OTRO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS. |  |

Se instalarán dos equipos con estas características  para el  Hospital General Zoquipan en el área de

rutina.

| 1: Hospital General de Occidente | 2 Equipo tipo 14 |
| --- | --- |

6.2.-ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA INMUNOLOGIA TIPO 15

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES |  |
| --- | --- |
| SISTEMA PARA ANÁLISIS INMUNOLÓGICO. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: QUIMIOLUMINISCENCIA Y/O ELFA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA |  |
| SISTEMA CON ACCESO CONTINUO, ALEATORIO Y MULTIPARAMETRICO |  |
| Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitados en el Anexo Técnico. |  |
| CAPACIDAD DE REALIZAR HASTA 85 PRUEBAS POR HORA |  |
| ROTOR DE REACTIVOS ATEMPERADO CON 15 CANALES |  |
| Volumen de muestras:DE 10 A 50 μl |  |
| Muestras en tubo primario, copa o copilla pediátrica.O CARTUCHO DE PRUEBA |  |
| Control de temperatura. de incubación de acuerdo a especificaciones del fabricante. |  |
| Identificación de muestras y reactivos por código de barras. |  |
| Calibración: CADA 14 O 28 DIAS DEPENDIENDO DE LA PRUEBA |  |
| Control de calidad integrado, que genere automáticamente gráficas de Levey Jennings |  |
| Puerto de comunicación para interfase. |  |
| Software en español: |  |
| Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales: |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo |  |
| PROCESAMIENTO DE PRUEBAS SIN CONTAMINACION CRUZADA EN MUESTRAS Y REACTIVOS. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. CALIBRADORES Y CONTROLES INTEGRADOS EN EL KIT DE PRUEBA |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| EL PROVEEDOR DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA EL PAQUETE DE QUÍMICA CLINITA TIPO I Y EL DE PRUEBAS ESPECIALES TIPO I LO SIGUIENTE: QUE EL INSTRUMENTO SEA CONTROLADO POR UNA SOLA TERMINAL DE PC. QUE EL INSTRUMENTO TENGA LA CAPACIDAD DE UTILIZAR TUBO PRIMARIO. QUE EL OPERADOR NO TENGA NECESIDAD DE CAMBIAR EL TUBO DE UN EQUIPO A OTRO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS. |  |

Se instalará 1 equipo con estas características  para los siguientes Hospitales:

| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 15 |
| --- | --- |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 15 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 15 |

6.3.-ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA INMUNOLOGIA TIPO 16

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES |  |
| --- | --- |
| Sistema automatizado para determinar Procalcitonina |  |
| Inmuno análisis homogéneo usando tecnóloga TRACE. |  |
| Muestra: suero, plasma (heparina,edta) en tubos primarios. Capacidad de muestras de 64 como mínimo |  |
| Volumen de muestra: 50 µl |  |
| Tiempo de incubación: 19 minutos |  |
| Rango directo de medida 0,02 a 50 µg/L |  |
| Diluciones automáticas |  |
| Rango con dilución automática 0,02-5000 µg /L |  |
| Sensibilidad de análisis funcional: 0,06 µg /L |  |
| Estabilidad del kit en placa: 15 días |  |
| Estabilidad de calibración: 7 días. |  |
| Reactivos a bordo refrigerados de 2 a 8° C |  |
| Resultados impresos en papel |  |
| Programa de Control de calidad, graficas de LeveyJennings |  |
| Archivo de resultados |  |
| Incluye todos los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo |  |
| Guías rápidas de usuarios y manuales de funcionamiento en español |  |
| Posibilidades de conectarse a un sistema de red interna mediante interfase |  |
| Carrusel de muestras y reactivos independientes |  |
| Lector láser de código de barras |  |
| Prioridad de muestras urgentes, muestras STAT |  |
| Reactivo listo para usarse, sin necesidad de manipulación manual |  |

Se instalará 1 equipo con estas características  para los siguientes Hospitales, en el área de urgencias:

| 1: Hospital General de Occidente | 1 Equipo tipo 16 |
| --- | --- |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 7 UROANALISIS

7.1.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS UROANALISIS TIPO 17

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: FOTOMETRO DE REFLEJO. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| Semiautomático. |  |
| Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitadas en el Anexo Técnico que incluya: pH, GLUCOSA, proteínas, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, gravedad específica, ac. ascorbico, leucocitos. |  |
| Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 600 pruebas / hora. |  |
| Software en español. |  |
| Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| Capacidad de almacenamiento de información: Mínimo 1000 resultados. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |
| LecTOR DE CODIGO DE BARRAS: OPCIONAL |  |

Se instalará un equipo con estas características en cada uno de los siguientes hospitales:

| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Equipo tipo 17 |
| --- | --- |
| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 17 |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 17 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 17 |
| 14: Centro de Salud 3 | Equipo tipo 17 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 17 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 17 |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 17 |
| 18: Centro de Salud de Lagos de Moreno | Equipo tipo 17 |
| 19: Centro de Salud 4 | Equipo tipo 17 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 17 |
| 20: Centro de Salud La Barca | Equipo tipo 17 |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 17 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 17 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 17 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 17 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | Equipo tipo 17 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 17 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 17 |
| 28: Centro de Salud 1 | Equipo tipo 17 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 17 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 17 |
| 30: Centro de Salud Ciudad Guzmán | Equipo tipo 17 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 17 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 17 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 17 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 17 |
| 35: Centro de Salud Tepatitlán | Equipo tipo 17 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | Equipo tipo 17 |
| 37: Centro de Salud de Teocuitatlán | Equipo tipo 17 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 17 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 17 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 17 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 17 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 17 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 17 |
| 40: Hospital de la Mujer Ocotlán | Equipo tipo 17 |
| 41: Hospital de la Mujer Zapotlanejo | Equipo tipo 17 |
| 42: Hospital de la Mujer San Miguel el Alto | Equipo tipo 17 |
| 43: Hospital de la Mujer Planetario | Equipo tipo 17 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 8 SEDIMENTO URINARIO

8.1.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS SEDIMENTO URINARIO TIPO 18

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| Equipo lector de Sedimento Urinario para la determinación del examen fisico de la orina Principio de medición: microscopia por imágenes o citometria de flujo, Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: |  |
| automático, que la muestra no necesite centrifugacion ni manipulacion alguna del usuario ya que la carga sera directa desde el equipo de bioquimicas mediante un riel automatico |  |
| Analitos o estudios a determinar: Mínimo los solicitadas en el Anexo Técnico que incluya: RBC, WBC, wbcc, sqep, nse, hyal, uncc, bact, sprm, mucs, crys, yst. |  |
| Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 50 pruebas / hora. |  |
| Autocargador de muestras directo del equipo bioquimico |  |
| Lector de código de barras: |  |
| Puerto de comunicación para interfase. |  |
| Software en español. |  |
| Maximo volumen requerido para muestreo 3 ml |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| Capacidad de almacenamiento de información: Mínimo 5,000 resultados incluyendo todas las imagenes. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para el  Hospital General de Occidente.

| 1: Hospital General de Occidente | Equipo tipo 18 |
| --- | --- |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 9 MICROBIOLOGÍA

9.1 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE MICROBIOLOGIA MEDICA TIPO 19

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| 1. Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras de pacientes, estériles o contaminadas. |  |
| 2. Paneles de Identificación y susceptibilidad. |  |
| 3. Placas con 96 pozos que contiene 32 pruebas bioquímicas y susceptibilidad a 23 antibióticos, para determinar la susceptibilidad de microorganismos en concentración mínima inhibitoria real. |  |
| 4. Inoculación automatizada y de forma estandarizada, con ajuste turbidimétrico que requiere ajuste con estándar de 0.5 de McFarland para eliminar imprecisiones. |  |
| 5. Lectura automática de la identificación y susceptibilidad por fluorescencia. |  |
| 6. Leer de manera manual ó semiautomática. |  |
| 7. No requiere de reactivos reveladores adicionales. |  |
| 8. Reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales. |  |
| 9. Caldo Mueller Hinton ajustado catiónicamente. |  |
| 10. Incluye software en español para procesar la información, para la validación de los antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemiológicos y estadísticos, en ambiente Windows. |  |
| 11. Permite la edición y revisión de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento. |  |
| 12. Control de calidad incluido utilizando cepas ATCC. |  |
| 13. Puerto de comunicación para interfase. |  |
| 14. Incluye monitor, CPU, teclado, mouse y regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| 15. Incluye software epidemiológico |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | Equipo tipo 19 |
| --- | --- |
| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 19 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 10 HEMOCULTIVOS

10.1- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE HEMOCULTIVOS TIPO 20

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |
| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| 1. Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en hemocultivos, cultivo de líquidos corporales estériles. Aislamiento y susceptibilidad a micobacterias. |  |
| 2. Aprobado por FDA |  |
| 3. Principio de detección a través del cambio de presión de gases (barométrico) en el espacio superior de la botella. Detección de cualquier gas, no solo CO2. |  |
| Con gráficas para monitoreo visual. |  |
| 5 Sistema de incubación con temperatura constante. |  |
| 6. Incluye lector de código de barras, identificación de muestras a través de código de barras. |  |
| 7. Con sistema de agitación interna vortrexing |  |
| 8. Monitoreo y control de calidad continúo para cada una de las botellas. |  |
| 9. Sistema de incubación con temperatura constante. |  |
| 10. Emplea botellas que pueden inocularse con un volumen mínimo de muestra, desde 0.1ml, aprobado por FDA. |  |
| 11. Emplea método de inactivación de antibióticos por dilución, método recomendado por ASM y CLSI. |  |
| 12. Método no invasivo, gracias al uso del conector con membrana hidrofóbica. |  |
| 13. Alarma visual y auditiva para muestras positivas. |  |
| 14. Emplea botellas con medio Middlebrook 7H9 y esponjas para micobacterias. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | Equipo tipo 20 |
| --- | --- |
| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 20 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 11 HELICOBACTER PYLORI

11.1.- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA DETERMINACIÒN DE HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO TIPO  21

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| ANALIZADOR DE ALIENTO PARA DETERMINACIÒN DE HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO |  |
| QUE UTILICE LA TECNOLOGÌA DE INFRARROJO ESPECTRAL PARA MEDICIÒN DE CO2 UNIDO A UREA. |  |
| TIEMPO DE MEDICIÒN 2 MINUTOS. |  |
| VOLUMEN DE MUESTRA BOLSA DE 120 ML. |  |
| PRECISION DE 0.3%. |  |
| MANUAL DEL OPERADOR |  |
| Regulador de voltaje y batería de respaldo. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz. |  |
| Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | Equipo tipo 21 |
| --- | --- |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 21 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 21 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 21 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 21 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 12 PRUEBAS MANUALES

El proveedor adjudicado deberá proveer todos los insumos para la realización de las pruebas licitadas.

PAQUETE 13 DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO

13.1.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA TIPO 22

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| 1. ANALIZADOR AUTOMATICO PARA PRUEBAS DE DROGAS TERAPÚTICAS Y DE ABUSO |  |
| 2. QUE PERMITA LA REALIZACION DE LOS ANALITOS DEL ANEXO 1 DE ACUERDO A LOS HOSPITALES SOLICITADO PARA ESTE TIPO |  |
| 3. CAPACIDAD DE ENSAYE DE 280 PRUEBAS POR HORA MÍNIMO. |  |
| 4. CAPACIDAD DE CONTAR CON UN MINIMO 56 POSICIONES PARA REACTIVOS ABORDO. |  |
| 5. QUE CUENTE CARGA Y DESCARGA CONTINUA DE MUESTRAS |  |
| 6. QUE CUENTE CON PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO |  |
| 7. REGULADOR NO BRAKE |  |
| 8. CON PUERTO DE COMUNICACION PARA INTERFACE |  |
| 9.- IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA |  |
| 10.- QUE CUENTE MINIMO CON 60 POSICIONES PARA MUESTRA, CALIBRADORES Y CONTROLES. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 22 |
| --- | --- |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 14 MARCADORES CARDIACOS

14.1.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS TIPO 23

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| 1 Equipo lector para perfil cardiaco. |  |
| 2. Que procese como mínimo los siguientes parámetros: troponina I, Mioglobina, CKMB. |  |
| Lectura por inmunofluorescencia. |  |
| 4 Libre de calibración por parte del usuario. |  |
| 5 Equipo portátil. |  |
| Sin consumo de pruebas por calibraciones ni controles. |  |
| 7 Cuente con memoria de mas de 700 resultados. |  |
| 8 Que genere resultados cuantitativos. |  |
| 9: Que no tarde mas de 15 minutos en su proceso. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 23 |
| --- | --- |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 23 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 23 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 23 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 23 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 23 |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 15 TUBERCULOSIS

15.1.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS PARA DETERMINACIÓN DE TUBERCULOSIS Y SENSIBILIDAD TIPO 24

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| 1: Sistema automatizado para identificación de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina por técnica de amplificación de ácidos nucleicos. |  |
| 2: Que contenga cartuchos con todo lo necesario para su proceso, para evitar contaminación, arrastre etc. |  |
| 3: Que realice la extracción de la muestra, amplificación y detección de manera automatizada. |  |
| 4: Que cuente como mínimo con 6 canales ópticos |  |
| 5: Cuente como mínimo con 16 pozos para reacción independientes. |  |
| 6: Cuente con rampas de temperatura de 50°C a 95°C a una vel de 10°C/segundo. 2.5°C/segundo de 95°C to 50°C ± 1.0°C de 60°C a 95°C Curvas de fusión programables 0.01°C/sec to 1.0°C/sec |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 24 |
| --- | --- |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 16 SISTEMA INFORMÁTICO

16.1.- ESPECIFICACIONES DE SISTEMA INFORMÁTICO, EQUIPO TIPO 25.

| NOMBRE DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| MARCA EQUIPO PROPUESTO: |  |
| MODELO EQUIPO PROPUESTO: |  |
| NO. DE REGISTRO DE LA S.S.A. |  |
| PAÍS DE ORIGEN DEL EQUIPO |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO |
| --- |
| No. | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO |
| I | Sistema en Idioma español |
| II | Manual del sistema en archivo electrónico |
| III | Cuente con ayuda en pantalla en los diferentes procesos. |
| IV | Arquitectura Cliente-Servidor. |
| V | Sistema operativo Plataforma Windows 2008 o superior, Windows 7 para el cliente, ( por necesidad operativa no se aceptarán sistemas que trabajen en Windows bajo una tarea MS DOS) |
| VI | ManejADOR DE BASE DE DATOS ORACLE . |
| VII | Manejo de datos multimedia es decir los datos deberán ser numéricos, texto, imágenes o sonido según sea el caso. |
| VIII | Red con tipología Ethernet y protocolo de red TCP/IP con velocidad mínima de 1000 mbits. |
| IX | Completa configurabilidad de las impresiones y reportes de acuerdo a las necesidades de cada Laboratorio. |
| X | Interface gráfica del usuario compatible con los estándares de Windows |
| XI | Rastreabilidad de todos los procesos con bitácora de fecha, hora, y operador de cada alta, modificación o cancelación de pacientes y de estudios. |
| XII | Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y CLAVE de acceso en todos los niveles (Acceso controlado por modulo, controlado para captura, modificación o consulta) |
| XIII | Acceso ilimitado de usuarios |
| XIV | Anexar documental que compruebe que por lo menos tiene una red inter laboratorios del sector público en donde se tenga instalado el sistema propuesto en su versión Windows, conteniendo nombre de la institución, dirección, teléfono, fax, nombre del responsable o contacto para solicitar referencias. |
| XV | El sistema propuesto LIS deberá incorporarse al sistema hospitalario de cada Hospital de los Servicios de Salud de Morelos. (SIGHO) lo cual deberá documentar. |
| XVI | CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL CLIENTE EN MANEJO ESTADÍSTICO, REPORTES, CAPTURA DE DATOS DEMOGRÁFICOS Y REPORTES. |
| XVII | CAPACIDAD DE MANEJO PROTOCOLO HL7 |
|  | SOFTWARE |
|  | CITAS |
| 1 | Capacidad de programación de la agenda laboral con límite de citas, deberá gestionar que no se sobrepase el límite marcado de citas generando un mensaje de alarma visual y auditivo, |
| 12 | Posibilidad de configurar días festivos o no laborables para la programación de citas. |
| 13 | Ingreso de datos demográficos del paciente requeridos vA Captura MANUAL O DESCARGA DESDE UN IMP. |
| 14 | POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON MULTIPLES CENTROS DE PROCESAMIENTO E INDICARLOS EN EL REGISTRO DE LA PETICION. |
| 15 | Recuperación de los datos demográficas a través de la validación de vigencias al sistema Hospitalario (HIS)(En Hospitales donde aplique). |
| 16 | Deberá mostrar en pantalla el número de pacientes citados y el número máximo por día. |
| 17 | Capacidad de lectura de los datos generales del paciente desde el archivo histórico del mismo sistema notificando fechas de visitas anteriores. |
| 18 | Consulta de la agenda indicando número de pacientes citados para cada día, días saturados, total de pacientes citados. |
| 19 | Impresión de comprobante de cita, con las indicaciones de preparación de los estudios solicitados ,datos demográficos , con posibilidad de imprimir el número de la cita en código de barras Y CON posibilidad de imprimir LOS CODIGOS DE BARRAS DE LOS CONTENEDORES A EXTRAER. |
| 20 | Modificación, anulación y confirmación de citas. |
| 21 | La selección de los estudios deberá poder realizarse ya sea por código de estudio , O POR nombre DE LA PRUEBA/PERFIL SELECCIONABLE DESDE UN CHECK. DEBERA TENER LA POSIBILIDAD DE INVOCAR A LAS PRUEBAS /PERFILES POR selección DEL DIAGNOSTICO . |
| 22 | Consulta e impresión de cita: |
| 23 | Por nombre paciente. |
| 24 | Por código de toma. |
| 25 | Por nombre médico. |
| 26 | Por servicio. |
| 27 | Por cama. |
| 28 | Por unidad de atención. |
| 29 | Por fecha. |
| 30 | Cálculo de la fecha de cita de acuerdo a duración de los estudios. |
|  | ADMISIÓN DE PACIENTES |
| 31 | Ingreso de datos demográficos del paciente requeridos vía: |
| 32 | Captura normal vía teclado. |
| 33 | Recuperación de los datos demográficas a través de la validación de vigencias al sistema Hospitalario (HIS) |
| 34 | Capacidad de lectura de los datos generales del paciente desde el archivo histórico del mismo sistema notificando fechas de visitas anteriores. |
| 35 | CAPACIDAD DE REGISTRO DESDE UN CLIENTE WEB |
| 36 | Capacidad para modificación de cualquier dato de la solicitud |
| 37 | Admisión de pacientes citados utilizando el código de barras de las citas, avisando si están fuera de tiempo y su posible rechazo o aceptación. |
| 38 | Admisión de pacientes sin cita, directo en recepción, Y CON CITA POR LECTURA DIRECTA DE LOS CODIGOS DE BARRAS DE LOS COMNTENEDORES A TOMAR. |
| 39 | Admisión de pacientes y estudios en forma automática del sistema hospitalario |
| 40 | Admisión de pacientes de urgencias |
| 41 | Conexión a otras unidades con el mismo sistema informático para envío de pacientes, recepción y consulta de resultados y para consolidación de datos estadísticos, CON POSIBILIDAD DE MANJEO DE SEROTECA PARA EL TRASPORTE DE LAS MUESTRAS Y SU ALMACENAMIENTO. |
| 42 | Llamado de los datos del paciente del archivo histórico / CITAS |
| 43 | Llamado de los datos del paciente del archivo de citas |
| 44 | Advertencia automática de visitas anteriores |
| 45 | Si la solicitud se realiza en estaciones del mismo sistema ubicadas en los diferentes servicios, SE DEBERA UTILIZAR UN CLIENTE WEB PARA el ingreso de la solicitud de estudios será hecho por los médicos o enfermeras de piso imprimiendo etiquetas, solicitud de estudios con código de barras y la hora en la que se realiza. |
| 46 | Cálculo automático de la fecha de entrega de resultados, de acuerdo al tiempo de realización. |
| 47 | Posibilidad de modificar en cualquier momento los datos demográficos y los estudios. |
| 48 | Disponibilidad en pantalla que indique exactamente cuáles y cuantas muestras tomar. |
| 49 | Facilidad para REPORTAR EN EL sistema si una muestra no pudo ser tomada o no fue entregada al laboratorio |
| 50 | Programación e ingreso de estudios por: |
| 51 | Nombre |
| 52 | Nombre abreviado. |
| 53 | Código. |
| 54 | Perfil o grupo de estudios definidos por el usuario. |
|  | CODIGO DE BARRAS. |
| 55 | Nombre del paciente. |
| 56 | Tipo de vial sobre el cual se va a pegar |
| 57 | Estudios a realizar. |
| 58 | Unidad de atención. |
| 59 | Tipo de paciente (ejem. H para hospitalizados, U para Urgentes, E para externos) |
| 60 | CONFIGURACION DEL FORMATO DEL CODIGO DE BARRAS A UTILIZAR. |
| 61 | POSIBILIDAD DE Crear automáticamente al momento de la admisión la lista de carga de los instrumentos interfasados |
| 62 | Capacidad ilimitada exámenes por paciente en cada visita |
| 63 | MANEJO DE SEROTECA |
|  | TRABAJO EN LABORATORIO |
| 64 | CONFIGURACION Y Manejo de hojas de trabajo en pantalla e impresión a elección del usuario clasificadas: |
| 65 | Por unidad. |
| 66 | Por sección de laboratorio o área de trabajo. |
| 67 | Por estudio |
| 68 | Por tipo de pacientes (Urgentes, hospitalizados, externos, etc). |
| 69 | Por folio (número identificador de la visita) |
| 70 | Por departamento |
| 71 | Por laboratorio de referencia (envíos) |
| 72 | Por médico |
| 73 | Por servicio |
| 74 | Por estatus (Aún no impresos, pendientes, ya impresos, con resultados) Por rango de fechas y folios. |
| 75 | Por Instrumento de laboratorio. |
| 76 | Mezcla de las anteriores. |
| 77 | Re-impresión de hojas de trabajo con los filtros anteriores |
| 78 | MANEJO DE CODIGOS DE COLORES QUE IDENTIFIQUEN EL SATTAUS DEL PRPCESO DE LA PRUEBA, |
| 79 | Las hojas de trabajo deberán contener folio, nombre del paciente, diagnostico, servicio, unidad solicitante, división, estudios solicitados. El formato de impresión deberá ser configurable. |
| 80 | VISUALIZACION EN GRAFICA TIPO PASTEL Y UTILIZANDO CODIGO DE COLORES , EL STATUS DE PROCESAMIENTO DE CADA SECCION , POR EJEMPLO: gRIS – SIN PROCESAR. vERDE – CON RESULTADO rOJO- bLOQUEADO aMARILLO - RETENIDO |
|  | CAPTURA DE RESULTADOS |
| 81 | Capacidad de manejo de pacientes en forma aleatoria o secuencial |
| 82 | Captura e ingreso de resultados con las siguientes opciones: |
| 83 | Guiada por Examen. |
| 84 | Automática con resultados predefinidos |
| 85 | Por paciente. |
| 86 | Por área de trabajo |
| 87 | Directamente del instrumento en aquellas áreas Interfasadas. |
| 88 | Con mensajes de alarma para los resultados fuera de los valores de referencia o aceptables según sea el caso, basados en colores, donde indique resultado fuera de los intervalos de referencia. |
| 89 | Posibilidad de consultar fácilmente desde la misma pantalla en la fase del manejo del paciente los resultados anteriores de ese paciente tanto en forma de tabla como en forma gráfica |
| 90 | Posibilidad de consultar en la fase del manejo del paciente las visitas anteriores que tenga ese paciente |
| 91 | REGISTRO DE SI EL RESULTADO FUE PROPORCIONADO DIRECTAMENTE POR UN ANALIZADOR O INGRESADO MANUELMENTE POR USUAIO. |
| 92 | Con textos ya previamente codificados, para facilitar y hacer más veloz la captura de los resultados de tipo texto. |
| 93 | Capacidad de identificar y guardar los resultados de los estudios repetidos |
| 94 | Que realice el cálculo automático de resultados. |
| 95 | Que realice la determinación automática y en tiempo real de las anormalidades de los resultados obtenidos en los análisis. |
| 96 | Que se puedan modificar los resultados registrando quien, cuando y a qué hora se modificaron los mismos |
| 97 | Que haga el registro del usuario que realizo él análisis, la fecha, la hora, el instrumento utilizado, , la persona que valido el estudio, en caso de modificación valor anterior y valor nuevo. |
| 98 | Que tenga la posibilidad de adición de comentarios asociados a cualquier dato de los resultados |
| 99 | Recepción de resultados en línea de equipos interfasado. |
| 100 | Capacidad de ingreso y manejo de resultados de texto, numéricos y con sus unidades de medida seleccionadas y definidos por el usuario. |
| 101 | POSIBILIDAD DE INGRESO DE RAZON DE NO PROCESAMIENTO DEL COMNTENEDOR , PRUEBA O PERFIL. |
|  | INTERFASES |
| 102 | La forma de interfasarse será bi-direccional o “host Query” para el equipo instalado. |
| 103 | Validación de resultados por paciente o grupo de pacientes o por examen, con pantalla gráfica identificando resultados fuera de los intervalos de referencia en color, para facilitar su identificación |
| 104 | Manejo de repetición de muestras, guardando primer valor, fecha hora usuario instrumento, segundo resultado, fecha hora usuario instrumento, y así, cuantas veces se haya repetido el estudio |
| 105 | Monitoreo en línea de las muestras en ejecución |
| 106 | Programación del instrumento de manera manual o automática (tanto para el ingreso de peticiones de estudios como para el envío de resultados). |
| 107 | Capacidad de manejo en forma de “random” o secuencial. |
| 108 | Capacidad de CAPTAR LAS imágenes GENERADAS POR EL ANALIZADOR ( SOLO SI EL ANALIZADOR TIENE LA CAPACIDAD DE ENVIARLA ) |
|  | VALIDACIÓN |
| 109 | El módulo de validación de resultados deberá prever una validación automática y una validación manual. La validación manual podrá ser de sector de laboratorio y clínica y deberá ser llevada a cabo permitiendo un filtro de selección del tipo de pacientes o estudios a validar |
| 110 | La validación automática debe procesar automáticamente los resultados introducidos al sistema y validar si satisfacen las reglas de validación que han sido impuestas. Todos los resultados no validados automáticamente deberán ser validados manualmente. |
| 111 | La validación se deberá poder realizar por estudio, áreas o secciones (Química, Hematología, Inmunología, etc). |
| 112 | La validación PODRA SER TECNICA ( QUE NO ES LA DEFINITIVA ) O clínica ( DEFINITIVA ) QUE permite revisar todos los resultados del paciente en su conjunto, y también es como una confirmación electrónica de validación de los resultados del paciente |
| 113 | Para poder efectuar la validación el operador debe tener disponible inmediatamente en pantalla para cada resultado la siguiente información: |
| 114 | - Alarmas provenientes de la validación automática |
| 115 | - Alarmas DELTA CHECK |
| 116 | Capacidad de manejo en forma aleatoria o secuencial. |
| 117 | Asegurando que todos los datos de fecha, hora y persona que validó queden registrados en el estudio |
| 118 | Asegurando que todos los datos de fecha, hora y persona que validó queden registrados en el estudio |
| 119 | El sistema deberá permitir el manejo de Reglas, que son acciones que el sistema deberá de realizar en automático, en base a condiciones que se le hayan impuesto, estas reglas deberán de ser definidas por el usuario |
|  | BITÁCORA DE RESULTADOS |
| 120 | Posibilidad de Impresión de resultados definitivos de cada sección para archivo, en formato configurable y electrónico a elección |
|  | IMPRESIÓN DE RESULTADOS |
| 121 | Las opciones deseadas para obtener la impresión de las hojas de resultados, son las siguientes: |
| 122 | Por pacientes completos validados |
| 123 | Por pacientes parciales validados |
| 124 | por cama para hospitalizados |
| 125 | por unidad y folio para pacientes foráneos |
| 126 | por afiliación para las unidades que entregan resultados al archivo |
| 127 | por consultorio para entrega en consulta externa |
| 128 | Por paciente por área |
| 129 | Por examen |
| 130 | Solicitudes urgentes |
| 131 | Completos, incompletos o ambos |
| 132 | Externos, internos o ambos. |
| 133 | De un cierto código de toma a otro |
| 134 | Por número de afiliación |
| 135 | En orden alfabético o de código de toma |
| 136 | Los pacientes todavía no impresos o todos |
| 137 | Los pacientes admitidos en un cierto período de tiempo |
| 138 | Para un departamento o un grupo de departamentos |
| 139 | La impresión de los reportes de resultados debe ser automática y también manual con la posibilidad, en ambos casos, de seleccionar los parámetros arriba listados. La impresión de resultados manual o automática no puede imprimir resultados que no hayan sido validados. |
|  | La impresión de resultados puede ser hecha bajo la siguiente modalidad, con relación a la proveniencia del paciente: |
| 140 | Impresión en papel |
| 141 | Transmisión por correo electronico |
| 142 | comunicación al Expediente Clinico Electronico |
| 143 | Impresión en un archivo ASCII con campos fijos |
| 144 | Generación del reporte de resultados como un documento en formato .pdf |
| 145 | Hacia impresoras remotas |
| 146 | Cuando se imprime por lote (grupos de pacientes), el sistema deberá de permitir imprimir una relación (lista) de los pacientes que fueron impresos. |
| 147 | Impresión individual utilizando el código de barras de la orden, para impresión en ventanilla y en urgencias |
| 148 | En caso de una reimpresión de resultados el sistema deberá notificar visualmente que ese reporte ya fue impreso |
| 149 | Se deberá indicar en el reporte si es una impresión completa o incompleta de resultados |
| 150 | El reporte de resultados deberá ser configurable |
| 151 | Los resultados deben indicar casos de alarma o críticos |
|  | USUARIOS |
| 152 | Control de accesos en base a un código de acceso y una palabra clave |
| 153 | Definición de perfiles de acceso para los usuarios |
| 154 | Control de procesos y pantallas para cada usuario en base a perfiles |
| 155 | Control para que un resultado validado no pueda ser modificado por cualquier usuario, sólo por aquellos autorizados |
|  | CONTROL DE CALIDAD |
| 156 | Para el manejo del control de calidad de los estudios con resultados cuantitativos deberá contar con las siguientes características “En-Línea" En línea para instrumentos interfasados |
| 157 | Ingreso manual para aquellos estudios que no están interfasados |
| 158 | Información gráfica, hojas de control y parámetros estadísticos. |
| 159 | Hoja de control de cada uno de los exámenes que reporta (según las reglas de westgard con gráficos de Levy Jennings) las medias diarias. |
| 160 | Resumen de todos los datos de cada control que reporta la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de todos los datos en memoria y con la información del último control adquirido. |
| 161 | Diagramas de Youden |
| 162 | Posibilidad de graficar por resultado sencillo, por media diaria, por media semanal o por media mensual |
| 163 | Posibilidad de graficar por resultado sencillo, por media diaria, por media semanal o por media mensual |
| 164 | Posibilidad de graficar varios controles, varios exámenes, varios instrumentos sobre la misma grafica reportando la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de todos los datos. |
| 165 | Posibilidad de graficar con o sin valores aberrantes |
| 166 | Posibilidad de listar los resultados de los controles para un periodo determinado |
| 167 | Posibilidad de listar las alarmas presentadas con identificación del tipo de alarma para un periodo de tiempo |
| 168 | Posibilidad de registrar las modificaciones a los resultados |
|  | ESTADÍSTICAS DE PACIENTES Y ESTUDIOS: |
| 169 | Por unidad. |
| 170 | Por servicio o especialidad medica. |
| 171 | Por origen: consulta externa, hospitalizada o urgente. |
| 172 | Por medico. |
| 173 | Por sección de laboratorio. |
| 174 | Por tipo de estudio. |
| 175 | Combinación de 2 o 3 de las anteriores. CON POSIBILIDAD DE LANZAR EN UN UNICO EVENTO LA EJECUCION DE VARIAS ESTADISTICAS Y ESTE EVENTO PODER PROGRAMARLO EN AUTOMATICO COMO UNA TAREA PROGRAMADA. |
| 176 | Por rango de fechas y horas, filtrando atenciones por citas, procedencia de muestra, tipos de paciente, |
| 177 | Capacidad de exportar datos estadísticos a otros paquetes de software comerciales (como Excel) con el fin de elaborar gráficas y diferentes presentaciones estadísticas. |
| 178 | Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definida por el usuario por tipo de estudio, y el equipo o área donde se efectuaron. |
| 179 | CAPACIDAD DE configurar FILTROS DE BUSQUEDA de PACIENTES Y PETICIONES PARA LA OBTENCION DE LISTADOS. |
|  | ARCHIVO HISTORICO |
| 180 | Posibilidad de almacenar todos los datos de los pacientes y sus resultados sin límite de sistema. |
| 181 | Admisión rápida de pacientes que están en archivo histórico, al permitir traer en automático sus datos generales |
| 182 | Posibilidad de memorizar todas las visitas anteriores de los pacientes con sus resultados. |
|  | INVENTARIOS |
| 183 | El programa deberá contar con un módulo que permita una completa automatización del almacén y de la emisión de los pedidos a los proveedores. |
| 184 | Para los productos sujetos a caducidades deberá permitir el manejo por número de lote y fecha de caducidad. |
| 185 | El sistema deberá producir los siguientes reportes : |
| 186 | - Existencia de productos (eventualmente subdividida por lote con su caducidad) |
| 187 | - Lista de productos bajo existencia mínima |
| 188 | - Lista de productos caducados |
| 189 | - Lista de los movimientos efectuados |
| 190 | - Estadísticas de consumos (por centro de costo, por examen, por sector de laboratorio) y su valorización. |
| 191 | El sistema efectuara la emisión del pedido mediante formato de impresión personalizado por el usuario. |
| 192 | El sistema deberá producir la situación de los pedidos con las cantidades entregadas y las pendientes |
|  | modulo de analisis inteligente de datos ( bi ) |
| 193 | cuente con modulo de anlisis inteligente de datos |
| 194 | determinacion de variables a monitorear de forma grafica |
| 195 | actualizacion en tiempo real de las variables monitoreadas. |
| 196 | otros |
| 197 | POSIBILIDAD DE DISEÑO DE PANTALLAS PARA TOUCH SCREEN |
| 198 | CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN DE SALIDA DE DATOS VIA SMS. |
| 199 | MANEJO DE BIBLIOTECA DENTRO DE LA MISMA APLICACIÓN CON POSIBILIDAD DE SUBIR CUALQUIER TIP DE DOCUMENTO , MANUAL, VIDEO, ETC.,QUE DE APOYO AL SERVICIO DE LABORTORIO. |
| 200 | CUENTE CON CHAT QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS DE LA APLICACIÓN, AUN CON OTROS LABORATORIOS INTERCONECTADOS. |
| 201 | CAPACIDAD DE CONFIGURAR PANTALLAS DE TRABAJO PERSONALIZADAS A CADA SECCION, POR EJEMPLO, PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA DONDE PODRIA SER DE INTERES VER LAS IMÁGENES CAPTADAS DEL ANALIZADOR. |
| 202 | BITACORA |
| 203 | CAPACIDAD DE MANTENER UN ARCHIVO DE REGISTRO DE TODOS LOS EVENTOS DENTRO DEL SISTEMA CONSULTABLE POR: |
| 204 | POR TERMINAL |
| 205 | POR USUARIO |
| 206 | POR TAREA |
| 207 | POR PERIODO DE ACTIVIDAD |
| 208 | CUENTE CON PROTECCIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA PARA EVITAR COPIA FALSAS EN LA RED. |
| 209 | MODULO ESPECIFICO DE MICROBIOLOGIA |
| 210 | POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS: AGRUPACIÓN EN FAMILIAS DE MUESTRAS, ORGANISMOS Y ANTIMICROBIANOS. |
| 211 | CONFIGURACION Y CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS Y MICROORGANISMOS |
| 212 | EXPORTACIÓN A SISTEMAS DE EPIDEMIOLOGÍA SANITARIA |
| 213 | CONTROL DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE MUESTAS. |
| 214 | EMISIÓN DE INFORMES MULTI-DESTINO: WEB, E-MAIL, HIS |
| 215 | SEGUIMIENTO GUIADO DE MUESTRAS: TRAZABILIDAD COMPLETA DE LA MUESTRA |
| 216 | HISTORIAL DE MANIPULACIÓN COMPLETO EN SOLICITUDES, PRUEBAS, RESULTADOS, VALIDACIONES, EMISIÓN, CONSULTAS Y PROCESOS INFORMÁTICOS |
| 217 | ANEXADO INMEDIATO DE IMÁGENES: CONEXIÓN CON MICROSCOPIO |
| 218 | MANEJO DE TÉCNICAS MANUALES : ETEST, KIRBY BAUER, CATHRA |
| 219 | MANEJO DE POLÍTICA DE ANTIBIÓTICOS: AGRUPACIÓN EN FAMILIAS DE MUESTRAS, ORGANISMOS Y ANTIMICROBIANOS |
| 220 | MANEJO DE REGLAS NCCLS |

|  | HARDWARE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Las especificaciones técnicas del hardware, deberán ser las adecuadas para permitir un flujo adecuado y ágil en el intercambio, distribución, almacenamiento y manejo de la información, de acuerdo a las características de cada unidad. |  |
|  | Características mínimas hardware: |  |
| 26 | Estación de trabajo. |  |
|  | PC con: |  |
| 26.1 | Procesador con velocidad de 3.2 Ghz |  |
| 26.1.1. | 512 Kb memoria cache |  |
| 26.1.2. | 1 Gb Mb memoria RAM |  |
| 26.1.3. | 1 puerto serial. |  |
| 26.1.4. | 1 puerto paralelo |  |
| 26.1.5 | Tarjeta de red ethernet 100Mpps |  |
| 26.1.6 | Disco duro 40 Gb |  |
| 26.1.7 | Monitor VGA color 17”. |  |
| 26.2. | Impresora láser 12 páginas por minuto o inyección de tinta a velocidad similar. |  |
| 26.3 | Regulador de voltaje de 1 kv. |  |
| 26.4 | Licencia de uso de estaciones de trabajo |  |
| 26.5 | Cableado de red |  |
| 27 | Estación de trabajo con interface que incluya. |  |
| 27.1 | Procesador con velocidad de 3.2 Ghz |  |
| 27.1.1. | 512 Kb memoria cache |  |
| 27.1.2. | 512 Mb memoria RAM |  |
| 27.1.3. | 2 puertos seriales. |  |
| 27.1.4. | 1 puerto paralelo |  |
| 27.1.5. | Drive 3.5” de 1.44 MB |  |
| 27.1.6. | Tarjeta de red ethernet 100Mpps |  |
| 27.1.7 | Disco duro 40 Gb |  |
| 27.1.8. | Monitor VGA color 17”. |  |
| 27.2. | Impresora láser 8 páginas por minuto o inyección de tinta a velocidad similar. |  |
| 27.3 | Regulador de voltaje de 1 kv. |  |
| 27.4 | Licencia de uso de estaciones de trabajo con interface |  |
| 27.5 | Cableado de red |  |
| 28 | Impresora de alto rendimiento para reportes. |  |
| 28.1 | Impresora láser 16 paginas o más por minuto o inyeccion de tinta a velocidad similar. |  |
| 29. | Servidor.de 3 tipos segun operación del laboratorio. |  |
| 29.1.1 | Servidor Proliant ML 330 1 GB cache, 2 discos duros de 70 GB, 2 GB RaM, CD x, tarjeta de red integrada 100 Mbps, módem 56 Kpbs, CD RW, Floppy 1.44MB, monitor 15” |  |
| 29.1.2 | Servidor Proliant ML 350 G4 1 GB cache, 4 discos duros de 70 GB, TARJETA ARRAY , 4 GB RaM, CD x, tarjeta de red integrada 100 Mbps, módem 56 Kpbs, UNIDAD DE CINTA 200 GB, Floppy 1.44MB, monitor 15” |  |
| 29.1.3 | Servidor Proliant ML 370 1 GB cache, 6 discos duros de 70 GB, 4 GB RaM, CD x, tarjeta de red integrada 100 Mbps, módem 56 Kpbs, UNIDAD DE CINTA 80 GB, Floppy 1.44MB, monitor 15” |  |
| 29.2 | Licencias suficientes del sistema operativo y base de datos relacional |  |
| 29.3 | Licencias del sistema del laboratorio central. |  |
| 29.4 | Cintas de respaldo. |  |
| 29.5 | Respaldo de energía “NO-BREAKE” |  |
| 29.6 | Servicios de red (Switch) o puertos suficientes para conectar las estaciones de trabajo de las diversas áreas del laboratorio |  |
| 30 | Impresoras para etiquetas de código de barras. |  |
| 31 | Consola de antivirus en servidor con replicas a estaciones de trabajo ( El instituto facilitara salida a internet del servidor para actualización automática de antivirus ) |  |
| 32 | Consumibles |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 1: Hospital General de Occidente | Equipo tipo 25 |
| --- | --- |
| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Equipo tipo 25 |
| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Equipo tipo 25 |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | Equipo tipo 25 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | Equipo tipo 25 |
| 14: Centro de Salud 3 | Equipo tipo 25 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | Equipo tipo 25 |
| 16: Hospital Regional Autlán | Equipo tipo 25 |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | Equipo tipo 25 |
| 18: Centro de Salud de Lagos de Moreno | Equipo tipo 25 |
| 19: Centro de Salud 4 | Equipo tipo 25 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | Equipo tipo 25 |
| 20: Centro de Salud La Barca | Equipo tipo 25 |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | Equipo tipo 25 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | Equipo tipo 25 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | Equipo tipo 25 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | Equipo tipo 25 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | Equipo tipo 25 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | Equipo tipo 25 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | Equipo tipo 25 |
| 28: Centro de Salud 1 | Equipo tipo 25 |
| 29: Instituto Dermatológico | Equipo tipo 25 |
| 3: Hospital Regional La Barca | Equipo tipo 25 |
| 30: Centro de Salud Ciudad Guzmán | Equipo tipo 25 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | Equipo tipo 25 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | Equipo tipo 25 |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | Equipo tipo 25 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | Equipo tipo 25 |
| 35: Centro de Salud Tepatitlán | Equipo tipo 25 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | Equipo tipo 25 |
| 37: Centro de Salud de Teocuitatlán | Equipo tipo 25 |
| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 25 |
| 39: Hospital de la Mujer de Tala | Equipo tipo 25 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | Equipo tipo 25 |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | Equipo tipo 25 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | Equipo tipo 25 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | Equipo tipo 25 |
| 8: Hospital Regional Cocula | Equipo tipo 25 |
| 9: Hospital Regional Ameca | Equipo tipo 25 |
| 40: Hospital de la Mujer Ocotlán | Equipo tipo 25 |
| 41: Hospital de la Mujer Zapotlanejo | Equipo tipo 25 |
| 42: Hospital de la Mujer San Miguel el Alto | Equipo tipo 25 |
| 43: Hospital de la Mujer Planetario | Equipo tipo 25 |

En el caso del Hospital General de Occidente deberá considerar 2 áreas, rutina y urgencias.

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

PAQUETE 17 PRUEBAS REFERIDAS

El prooveedor adjudicado deberá subrogar las pruebas de este paquete en un laboratorio externo en la Zona de Guadalajara, que cuente con las siguientes características mínimas:

- Acreditación del  College of American Pathologists

- Certificación ISO 15189 (ISO 9001:2000)

- Acreditación EMA.

- Evaluación por parte una entidad válida para control de calidad externo, debiendo comprobar la aprobación en el periodo 2013.

La recolección se llevará a cabo en las sedes seleccionadas y la entrega de resultados será primero vía electrónica y posteriormente de manera física.

PAQUETE 18 RUPTURA DE MEMBRANAS

El proveedor adjudicado proveerá lo necesario para el procesamiento de las pruebas adjudicadas en este paquete, de acuerdo a la siguiente metodología:

Ensayo inmunocromático de un solo paso que detecte trazas de PAMG-1 (Placenta Alfa MicroGlobulina -1) en líquido amniótico obtenido de muestras cérvico-vaginales para determinar la Ruptura Prematura de Membranas Fetales, prueba no invasiva en mujeres con signos síntomas medición de 5 ng/ml hasta 100 ug/ml, con sensibilidad de que sugieren una ruptura, rango de 98.9% y especificidad de 98.1%, la prueba debe incluir:  Torunda de algodón estéril, Vial con solución reactiva y tira reactiva para detección de PAMG-1

PAQUETE 19 LABORATORIOS SATÉLITE

El proveedor adjudicado proveerá el servicio en 200 sedes adicionales que así estipule la Secretaría de Salud, donde llevará a cabo el siguiente servicio, de acuerdo al anexo 14.

- Toma de la muestra y revisión de la documentación pertinente previa instrucción de la convocante.

- Procesamiento y transporte de la misma.

- Entrega del resultado.

- Almacenamiento de la información por paciente.

En caso que el proveedor adjudicado se apoye en un tercero, éste deberá cumplir con las siguientes características como mínimo:

- Acreditación del  College of American Pathologists

- Certificación ISO 15189 (ISO 9001:2000)

- Acreditación EMA.

- Evaluación por parte una entidad válida para control de calidad externo, debiendo comprobar la aprobación en el periodo 2013.

PAQUETE 20

KITS LISTOS PARA SU USO

El proveedor adjudicado deberá entregar kits con todo listo para su uso y con empaque que deberá ser personalizado para la Secretaría de Salud.

El contenedor del KIT deberá incluir la siguiente información básica:

- Marca y Nombre de la prueba

- Prueba que contiene

- Insumos que contiene

- Registro sanitario de la prueba y de los insumos que así lo requieran

- Datos del fabricante y del Importador si aplica

- Relación de insumos que contiene el KIT

- Temperatura de almacenaje

- Lote y caducidad de la prueba

- Sello de seguridad.

- Deberá de considerar los siguientes Logotipos.

Partida 175 “Kit Completo HIV”

Prueba rápida para determinación cualitativa en sangre total de anticuerpos IGG inmunocromatografia contra VIH tipo 1 y 2. presentación en equipo, prueba de un paso de detección rápida de anti HIV (1&2) en sangre entera, suero o plasma es un ensayo inmunocromatográfico que inicia con una muestra aplicada al depósito para muestra en donde un antígeno recombinante de HIV implantado en la almohadilla de la muestra reacciona con el anticuerpo HIV presente en la muestra de sangre, suero o plasma formando un compuesto de anticuerpo HIV/conjugado el que posteriormente es capturado por el antígeno HIV recombinante que lo inmoviliza en una membrana formando una línea de prueba coloreada (por el oro coloidal conjugado) En la zona de prueba cuando es resultado positivo.

Los antígenos usados en la prueba son proteínas recombinantes que corresponden a regiones altamentente inmunoreactivas de HIV 1 y HIV 2.  de igual forma el tamaño de la tira reactiva será de un ancho dentro del cassette con un mínimo de 4 milímetros, así como  el ancho del cassette en su exterior tendrá que ser mínimo de 2 centímetros, el cassette debe contar con un orificio, para la muestra y para la solución amortiguadora; la prueba se entregara con una caducidad mínima de 18 meses en presentación individual, acondicionada en una caja identificada de acuerdo al anexo 4, la cual debe ir sellada en sus dos extremos con dos hologramas de seguridad, equipada con: instructivo de uso, pipeta de plástico, lanceta estéril retráctil de 3 impactos con capuchón de seguridad, toallita impregnada de alcohol isopropilico al 70% y bandita adhesiva para el área de punción

Partida 176 “Kit Completo Sífilis”

Prueba rápida para sífilis para embarazadas.                                 Prueba de sífilis  (ANTI-TP) de un paso. Ensayo Inmunocramatografico en Sangre Entera Humana, Suero o Plasma.

Prueba rápida de un paso para la detección de anticuerpos de TP (Treponema Pallidum/ Sífilis) agente de diagnóstico in vitro conformado por una prueba rápida, para captar anticuerpos de TP basados por inmunocromatografía de oro coloidal, se utiliza para obtener un resultado visual cualitativo sangre entera, suero y plasma humano. Prueba empacada individualmente con sobre de absorción de humedad gotero de muestra de plástico para la muestra.

se entregara con una caducidad mínima de 18 meses en presentación individual, acondicionadas en una caja identificada (de acuerdo al anexo #), la cual debe ir sellada en sus dos extremos con dos hologramas de seguridad, equipada con: instructivo de uso, pipeta de plástico, buffer en gotero con  0.5 ml, lanceta estéril retráctil de 3 impactos con capuchón de seguridad, toallita impregnada de alcohol isopropilico al 70% y bandita adhesiva para el área de punción; de igual forma el tamaño de la tira reactiva de la prueba será de un ancho dentro del cassette con un mínimo de 4 milímetros, así como  el ancho del cassette en su exterior tendrá que ser mínimo de 2 centímetros, el cassette debe contar solo con un orificio donde se colocara la muestra y solución amortiguadora.

PAQUETE 21

Virus del Papiloma Humano

El proveedor adjudicado en este paquete deberá ofrecer el servicio integral para la detección oportuna de Cáncer cervicouterino que consta de lo siguiente:

Partida 177 “ Citología en fase Líquida”

Las muestras se entregarán en las Instalaciones de Salud Pública del Estado, o bien donde ellos lo determinen, debiendo entregar el medio de transporte para la correcta recolección de la muestra

A dichas muestras se les realizará la determinación de citología de fase líquida, al 100% de las mismas de acuerdo a la siguiente técnica.

Ensayo inmunocitoquímico (IVD) que permita llevar a cabo la tinción de muestras citológicas cervicales preparadas en frotis o por cualquier método de citología en base líquida. Que incluya todo lo necesario para procesar cien pruebas de manera totalmente automática desde el pre-tratamiento de las muestras, incubación de anticuerpos (ki67 y p16), revelado en color rojo para ki67, café para p16 y contratinción.

Que el ensayo permita que un vez que la muestra de citológica  esté preparada en el portaobjetos, este sea introducido a la plataforma de tinción para llevar a cabo el proceso completo sin intervención del operador en ninguno de los pasos del proceso.

El ensayo debe estar indicado para el uso como ayuda en la identificación de mujeres con lesiones intraepiteliales cervicales de grado alto en una población de evaluación, y en los subgrupos de pacientes con un resultado de citología en la prueba de Papanicolau de ASC-US (células escamosas atípicas de importancia indeterminada) o LSIL (lesión intraepitelial escamosa de grado bajo), o en pacientes con resultados de la prueba de HPV positivos de alto riesgo.

El proveedor adjudicado deberá procesar las pruebas anteriores en su totalidad  y que será totalmente sus responsabilidad el procesamiento de las mismas,

Partida 178 “Genotipado de HPV por PCR”

El proveedor adjudicado deberá proveer lo siguiente:

Reactivos completos para la detección de ácidos nucleicos del Virus de papiloma Humano por PCR para tamizaje. Para la detección del ADN de los genotipos VPH 16 y VPH 18 de forma individual  y simultáneamente los genotipos de alto riesgo  VPH  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. La prueba deberá estar diseñada para el tamizaje o cribado primario de muestras con células de cérvix. Kit para 960 determinaciones, con  940 muestras efectivas en uso óptimo de reactivo y de 240 determinaciones con 220 muestras efectivas.

Precisiones Técnicas.

- Deberá contar con registro ante la Secretaría de Salud del agente de diagnóstico y del equipo médico que realice la prueba.

- Deberá contar con aprobación por FDA para uso en tamizaje o cribado primario de muestras, al igual que en conjunto con las metodologías de citología (Papanicolau y colposcopía). Esta  indicación deberá estar respaldada en el instructivo de uso  o documentos oficiales.

- Contar con instructivo de uso en español.

- ISO 13485:2003 vigente para el fabricante y/o distribuidor primario del país de origen

- ISO 9001:2008 vigente para el representante del fabricante  en México

- Certificado de libre venta del país de origen

- Contar con instructivo de toma de muestra en español.

- Contar con manual en español para el uso de quipo.

- Analitos o estudios a determinar: para la detección cualitativa de ácidos nucleicos del Virus del Papiloma Humano, configurable a reportar de forma individual los genotipos VPH16 y VPH18, y simultáneamente los genotipos de alto riesgo VPH  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, o pool de 14 genotipos de Alto Riesgo de HPV (HR HPV)

- Los reactivos no requieren congelación.

- Capacidad para trabajar con volúmenes de muestra: mínimo 1 mL, con una tasa de positividad del 99%.

- Controles de proceso: positivo y negativo, incluidos

- Control interno: beta-globina para control celular y viabilidad de muestra.

- Sin calibradores

- La prueba de VPH no tienen reactividad cruzada con una serie de virus, bacterias, protozoos, levaduras y VPH de “bajo riesgo” que pudieran estar presentes en muestras procedentes de cuello uterino.

- La prueba demuestra que los resultados no presentan interferencias en presencia de rastros de sangre o moco cervical

- La efectividad de la prueba, así como los valores predictivos positivo y negativo deberán estar validados en estudios poblacionales con un  mínimo de 40 mil participantes.

Consumibles.

Deberán incluirse todos los reactivos y consumibles necesarios para llevar a cabo el procedimiento desde la extracción, amplificación y la detección del resultado así como el equipamiento técnico necesario para procesarla. Se deben proveer los consumibles para laboratorio de acuerdo a las necesidades del fabricante.

Consumibles para obtención, conservación y transporte de la muestra, siendo este último una mezcla de agua y metanol estable a temperatura ambiente (2 – 30°C), que permita almacenarse a temperatura ambiente durante un mínimo de 21 días una vez incluida la muestra y un máximo de 8 semanas en un rango de temperatura de 2 a 8 °C.

Es responsabilidad del proveedor suministrar todos los accesorios consumibles, refacciones, mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para garantizar el funcionamiento del equipo en forma in interrumpida

21.1.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE EQUIPOS PARA DETERMINACIÓN GENOTIPADO DE HPV

| ESPECIFICACIONES | EQUIPO PROPUESTO |
| --- | --- |
| Equipo automatizado para determinar la amplificación y detección de ácidos nucleicos. El instrumento debe utilizar la tecnología de PCR en tiempo real para la amplificación y detección de las muestras. |  |
| Tecnología de PCR en tiempo real, con detección por fluorometría. |  |
| Analitos o estudios a determinar: Virus del Papiloma Humano, genotipos de alto riesgo. |  |
| Rango de lectura de longitud de onda: 530, 580, 610, 640 y 660 nm. |  |
| Velocidad de tiempo de lectura: 2.5 horas, incluyendo la amplificación. |  |
| Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras: 400 microlitros. |  |
| Controles internos incluidos: si, los controles deben incluir beta-globina como control celular |  |
| La unidad de procesamiento o analizador de muestras debe ser específico para los reactivos utilizados en la detección del virus del papiloma humano incluyendo reactivos, diluyentes, controles y en general todos los elementos necesarios para su determinación. |  |
| El instrumento deberá contar con un lector de código de barras a bordo para la identificación de las muestras y ser capaz de procesar muestras desde tubo primario. |  |
| El equipo de PCR en tiempo real no deberá requerir calibración. |  |
| Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. |  |
| Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo |  |
| Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo |  |
| Instalación: Corriente eléctrica 120V y 220V / 60 Hz. |  |

Se instalará un equipo con estas características  para los siguientes hospitales:

| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | Equipo tipo 24 |
| --- | --- |

El proveedor deberá entregar controles, calibradores y consumibles.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados y la calidad de los mismos, todos los equipos de este paquete deberán ser sin excepción, de la misma marca fabricante:

ANEXO 2

LISTA DE PARTIDAS A LICITAR

| Número de Renglón | Partidas | Máximo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ácido Úrico | 106200 |
| 2 | Albúmina | 60824 |
| 3 | Amilasa | 10110 |
| 4 | Antiestreptolisinas | 850 |
| 5 | Aspartato alanino trasferasa (Alt/TGP) | 89080 |
| 6 | Aspartato amino trasferasa (Ast/TGO) | 89968 |
| 7 | Bilirrubina Directa | 79196 |
| 8 | Bilirrubina Total | 89596 |
| 9 | Calcio | 81442 |
| 10 | Cloro | 87110 |
| 11 | Colesterol HDL | 75922 |
| 12 | Colesterol LDL | 64472 |
| 13 | Colesterol Total | 135926 |
| 14 | Creatinina | 286368 |
| 15 | Creatinincinasa (CK) | 9247 |
| 16 | Creatinincinasa fracción MB (CKMB) | 9052 |
| 17 | Deshidrogenasa láctica (LDH) | 53708 |
| 18 | Factor reumatoide | 3370 |
| 19 | Fosfatasa Alcalina | 62952 |
| 20 | Fósforo | 48120 |
| 21 | Gama glutamil trasferasa (GGT) | 48940 |
| 22 | Glucosa | 323902 |
| 23 | Hemoglobina glicosilada | 31494 |
| 24 | Lipasa | 9912 |
| 25 | Litio | 1400 |
| 26 | Magnesio | 60636 |
| 27 | Microalbuminuria | 3000 |
| 28 | Potasio | 85196 |
| 29 | Proteina C Reactiva | 19700 |
| 30 | Proteinas en Orina de 24 hrs | 3362 |
| 31 | Proteinas Totales | 60812 |
| 32 | Sodio | 88500 |
| 33 | Triglicéridos | 133976 |
| 34 | Urea | 290798 |
| 35 | Cloro Bajo rendimiento | 9300 |
| 36 | Potasio Bajo Rendimiento | 9300 |
| 37 | Sodio Bajo Rendimiento | 9300 |
| 38 | Biometría Hemática | 468140 |
| 39 | Reticulocitos | 800 |
| 40 | Tiempo de Protrombina | 133128 |
| 41 | Tiempo parcial de tromboplastina | 128732 |
| 42 | Fibrinógeno | 21200 |
| 43 | Dímero d | 360 |
| 44 | Gasometría arterial | 40796 |
| 45 | Hormona estimulante de la tiroides (TSH) | 10150 |
| 46 | T3 Total | 6600 |
| 47 | T4 Total | 7500 |
| 48 | T3 Libre (FT3) | 6300 |
| 49 | T4 Libre | 8350 |
| 50 | Sub Unidad beta HCG | 3200 |
| 51 | Hormona Folículo estimulante (FSH) | 2000 |
| 52 | Hormona luteinizante (LH) | 1800 |
| 53 | Progesterona | 1700 |
| 54 | Prolactina | 1600 |
| 55 | Estradiol | 1600 |
| 56 | Cortisol | 800 |
| 57 | Antígeno Prostático específico (PSA) | 3048 |
| 58 | Ca 125 | 800 |
| 59 | Ca 153 | 300 |
| 60 | Ca 199 | 600 |
| 61 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | 600 |
| 62 | Alfafetoproteínas (AFP) | 732 |
| 63 | Anticuerpos anti HCV | 2360 |
| 64 | Anticuerpos anti VIH | 3600 |
| 65 | Antígeno de superficie de Hepatitis B | 4292 |
| 66 | Anticuerpos Anti Hepatitis A IgM | 400 |
| 67 | Ac. anti Citomegalovirus IgG | 400 |
| 68 | Ac. anti Citomegalovirus IgM | 400 |
| 69 | Ac. anti Herpes simplex I IgG | 400 |
| 70 | Ac. anti Herpes simplex II IgG | 400 |
| 71 | Ac. anti Rubeola IgG | 400 |
| 72 | Ac. anti Rubeola IgM | 400 |
| 73 | Ac. anti Toxoplasma gondii IgG | 400 |
| 74 | Ac. anti Toxoplasma gondii IgM | 400 |
| 75 | Procalcitonina | 1500 |
| 76 | Factor de crecimiento placentario | 400 |
| 77 | Exámen General de Orina | 296896 |
| 78 | Tirosincinasa 1 soluble tipo fms | 400 |
| 79 | Sedimento Urinario Automatizado | 43000 |
| 80 | Cultivo Microbiológico con Identificación | 9000 |
| 81 | Hemocultivo | 4900 |
| 82 | Determinacion de Helicobacter Pilory en Aliento | 1460 |
| 83 | Amiba en fresco | 714 |
| 84 | Antiestreptolisinas Manual | 6770 |
| 85 | Proteina C Manual | 10834 |
| 86 | Factor reumatoide Manual | 7230 |
| 87 | Paratífico A | 21564 |
| 88 | Paratífico B | 21564 |
| 89 | Tífico H | 21564 |
| 90 | Tífico O | 20364 |
| 91 | Proteus OX 19 | 21564 |
| 92 | Rosa de bengala | 14878 |
| 93 | Brucella Abortus | 21604 |
| 94 | Pueba rapida de reagina RPR Y VDRL | 41950 |
| 95 | Antígenos capsulares | 180 |
| 96 | Azúcares reductores | 760 |
| 97 | Baciloscopía (BAAR) | 109902 |
| 98 | Citologia de Moco Fecal | 966 |
| 99 | Citoquímico de Líquido | 300 |
| 100 | Coombs Directo | 1288 |
| 101 | Coombs Indirecto | 516 |
| 102 | Coprológico | 2822 |
| 103 | Coproparasitoscópico | 5758 |
| 104 | Curva de tolerancia a la Glucosa | 2852 |
| 105 | Depuración de creatinina en orina de 12 o 24 hrs. | 3630 |
| 106 | Espermatobioscopía | 210 |
| 107 | Exámen Citoquímico de Líquido | 588 |
| 108 | Frotis Varios | 618 |
| 109 | Grupo sanguíneo y RH. | 82174 |
| 110 | Leucocitos en heces | 1650 |
| 111 | Prueba de Embarazo | 25940 |
| 112 | Prueba rápida de VIH | 6934 |
| 113 | Prueba rápida de Dengue | 120 |
| 114 | Sangre Oculta en Heces | 850 |
| 115 | Tinción de Gram | 532 |
| 116 | Tinta China | 50 |
| 117 | Velocidad de Sedimentación globular | 19490 |
| 118 | Ácido Valproico | 800 |
| 119 | Anfetaminas | 800 |
| 120 | Barbituricos | 800 |
| 121 | Carbamazepina | 800 |
| 122 | Cocaina | 800 |
| 123 | Marihuana | 800 |
| 124 | Opiáceos | 800 |
| 125 | Perfil Cardiaco (Troponina, Mioglobina y CKMB) | 4360 |
| 126 | Determinacion de Mycobacterium Tuberculosis por PCR y resistencia a Rifampicina | 1800 |
| 127 | Ac. anti-Sm | 150 |
| 128 | Acs. Antituberculosis | 150 |
| 129 | Amonio Serico | 150 |
| 130 | Anticuerpo antinucleares | 150 |
| 131 | Anticuerpos anti dengue | 150 |
| 132 | Anticuerpos Anti IgA | 150 |
| 133 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCAs) c ANCA y p-ANCA. | 150 |
| 134 | Cariotipo | 150 |
| 135 | Cinetica de hierro | 150 |
| 136 | Determinación en orina de acido vanilmandélico. | 150 |
| 137 | Electroforesis de Hemoglobina. | 150 |
| 138 | Enfermedad minima residual (Citometría de Flujo) | 150 |
| 139 | Factor IX | 150 |
| 140 | Factor V | 150 |
| 141 | Factor VII | 150 |
| 142 | Factor VIII | 150 |
| 143 | Galactosa serica | 150 |
| 144 | Hormona de Crecimiento (GH) | 150 |
| 145 | IgA subclases 1,2,3 y 4 | 150 |
| 146 | IgG, IgM, IgD, IgE. | 150 |
| 147 | Inhibidores de factor VII de la coagulación | 150 |
| 148 | Inmunofenotipo | 150 |
| 149 | Inmunoglobulina E Sérica | 150 |
| 150 | Insulina | 150 |
| 151 | Marcha Toxicologica | 150 |
| 152 | Niveles de aminofilina | 150 |
| 153 | Niveles de biotinidasa | 150 |
| 154 | Niveles de fenilalanina | 150 |
| 155 | Niveles de metrotexate | 150 |
| 156 | Niveles de Tirosina | 150 |
| 157 | Niveles de valproato | 150 |
| 158 | Niveles sérico de digoxina | 150 |
| 159 | Niveles séricos de carbamazepina | 150 |
| 160 | Panel de neumonia atípica | 150 |
| 161 | Panel Viral (Herpes Simplex 1 y 2 IgG e IgM), CMV igG IgM, Rubeola IgG e IgM, Varicela Zóster IgG e IgM, anticuerpos anti parotiditis IgG e IgM, Anticuerpos Anti Sarampion IgG e IgM. | 150 |
| 162 | PCR cuantitativo para citomegalovirus | 150 |
| 163 | PCR para herpes | 150 |
| 164 | PCR para Tuberculosis | 150 |
| 165 | Serología para Chagas | 1550 |
| 166 | Rubeola determinación por microelisa | 400 |
| 167 | Sarampión determinación por microelisa | 400 |
| 168 | Tamiz metabólico | 45068 |
| 169 | Testosterona Libre-Total | 150 |
| 170 | Tiroglobulina | 150 |
| 171 | Western Blott | 850 |
| 172 | HCG Libre | 200 |
| 173 | Proteina Plasmatica A asociada al embarazo | 200 |
| 174 | Prueba inmunocromatográfica para ruptura de membranas | 2200 |
| 175 | Kit Completo HIV | 100000 |
| 176 | Kit Completo Sífilis | 70000 |
| 177 | Citología en fase líquida | 60000 |
| 178 | Genotipado de HPV por PCR | 18000 |

ANEXO 3

DIRECTORIO DE UNIDADES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS

| NOMBRE DE LABORATORIO | LUGAR DE INSTALACION | DOMICILIO | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Hospital General de Occidente | Zapopan Jalisco | AV. ZOQUIPAN # 1050 COL. SEATLLE CP. 45170 | 30306300 EXT. 6161 |
| 10: Hospital Comunitario de Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | AV. SAN FRANCISCO # 159 ZONA CENTRO CP. 47750 | 01391 9170921 EXT. 108 |
| 11: Hospital Comunitario de Colotlán | Colotlán Jalisco | AV. HOSPITAL S/N ESQ. SIGLO XXI CP. 46200 | 01 4999921743 - 42 EXT 123 |
| 12: Hospital Regional Cd. Guzmán | CIUDAD GUZMAN, JAL. | AV. GREGORIO TORRES QUINTERO # 240 COL. EJIDAL CP. 49000 | 01341 4132210, 32082 EXT.110 |
| 13: Hospital Comunitario de San Juán de los Lagos | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. | GENERAL ANDRES TERAN # 118 COL. SANTA LUCIA CP. 47000 | 01395 7257703 EXT. 110 |
| 14: Centro de Salud 3 | GUADALAJARA, JAL. | MEZQUITAN # 2111 COL. GUADALUPANA CP. 44220 | 32802517 |
| 15: Hospital Regional Yahualica | YAHUALICA, JAL. | PEDRO MORENO # 75 COL. LA CANTERA CP. 47300 | 01344 7840360 EXT. 02 |
| 16: Hospital Regional Autlán | AUTLAN DE NAVARRO, JAL. | PROLONGACION MATAMOROS #810 ENTRE AV. DEL SOL CP. 48900 | 01317 3822284 ext. 114 |
| 17: Centro de Atención Integral en salud mental Estancia Prolongada | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | KM. 17.5 ANTIGUA CARR. A CHAPALA EL ZAPOTE DEL VALLE MPIO. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. CP. 1-1025. | 0133 36960274. EXT 122 |
| 18: Centro de Salud de Lagos de Moreno | LAGOS DE MORENO, JAL. | AV. DIVICION DEL NORTE #107 COL. EL CALVARIO CP. 47400 | 14747424260 EXT. 109 |
| 19: Centro de Salud 4 | GUADALAJARA, JAL. | JUAN DE DIOS ROBLEDO # 230 A COL. SAN JUAN BOSCO CP. 44360 | 30309555, CEL.3313014327 |
| 2: Hospital Regional Puerto Vallarta | PUERTO VALLARTA, JAL. | NORUEGA #580 COL. VILLAS DEL REAL C.P. 48313 | (322) 2995601, (322)9560300 ext 35 |
| 20: Centro de Salud La Barca | LA BARCA, JAL. | AV. VICENTE GUERRERO # 174 ZONA CENTRO | 01393 9351112 |
| 21: Hospital Comunitario de Teocaltiche | TEOCALTICHE, JAL. | CIRILO MARMOLEJO # 50 COL. LAS MARAVILLAS CP. 47100 | 01346 7872182 |
| 22: Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva | ZAPOPAN, JAL. | FEDERALISMO # 2022 COL. GUADALUPANA CP. 44220 | 0133 38243536 Y 38243136 EXT. 221 |
| 23: Hospital Comunitario del Grullo | EL GRULLO, JAL. | HIDALGO # 584 COL. EL ALAMO CP. 48740. | 01321 3870740 |
| 24: Hospital Comunitario de Ojuelos | OJUELOS, JAL. | AV. ALLENDE # 08 ZONA CENTRO CP. 47540 | 01496 8510045 |
| 25: Hospital Comunitario de Tomatlán | TOMATLAN, JAL. | INDEPENDENCIA # 203 ZONA CENTRO CP. 44450 | 3222985363 CEL 3221170727 |
| 26: Hospital Comunitario de Sayula | SAYULA, JAL. | MANUEL AVILA CAMACHO # 191 PONIENTE CP. 49300 ZONA CENTRO. | 01342 4220166 EXT. 17 |
| 27: Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz | ENCARNACION DIAZ, JAL. | ALLENDE Y LOPEZ MATEOS S/N COL. CENTRO c.p. 47270 | 01475 -9532-292 //01475-9534-342// CEL VELIA0454741127381 |
| 28: Centro de Salud 1 | GUADALAJARA, JAL. | AV. CHURUBUSCO # 143 COL. LA PERLA CP.44360. | (33)36176523, (33)36171925 |
| 29: Instituto Dermatológico | ZAPOPAN, JAL. | AV. FEDERALISMO NORTE # 3102 COL. VALLE ATEMAJAC CP. 45190 | 0133 30304536 Y 37 EXT. 214 |
| 3: Hospital Regional La Barca | LA BARCA, JAL. | CALLE VENUS # 84 FRACCIONAMIENTO VALLE DEL SOL CP. 47913. | 013937595980 EXT. 4131, 4109 |
| 30: Centro de Salud Ciudad Guzmán | CIUDAD GUZMAN, JAL. | AV. CONSTITUYENTES # 162 COL. CENTRO CP. 49000. | 01341 4132526 CEL. 3421011505 |
| 31: Hospital Comunitario de Cihuatlán | CIHUATLAN, JAL. | LOPEZ MATEOS # 12 COL. BARRIO NUEVO CP.48970. | 01 3153552171 |
| 32: Hospital Comunitario de Huejuquilla el Alto | HUEJUQUILLA, JAL. | PROLONGACION VICTORIA # 125 ZONA CENTRO CP.46000 | 01457 9837736 EXT. 121. |
| 33: Hospital Comunitario de La Huerta | LA HUERTA, JAL. | MARCELINO GARCIA BARRAGAN S/N ZONA CENTRO CP. 48850. | 01357 3840034, 3573841955 |
| 34: Hospital Comunitario de Mascota | MASCOTA, JAL. | FRANCISCO I. MADERO #299 ZONA CENTRO CP. 46900 | 0138 8386 0174 |
| 35: Centro de Salud Tepatitlán | TEPATITLAN, JAL. | TEPEYAC # 90 ESQ. ALDAMA # 120 CP. 47600 ZONA CENTRO. | 01378 7153234 |
| 36: Hospital Comunitario de Tamazula | TAMAZULA, JAL. | QUINTANAR # 50 ZONA CENTRO CP 49650 | 01358 4160661 |
| 37: Centro de Salud de Teocuitatlán | TEOCUITATLAN, JAL. | NIÑOS HEROES # 08 ZONA CENTRO CP. 49250 | 01372 4280277 |
| 38: Laboratorio Estatal de Salud Pública | ZAPOPAN, JAL. | AV. ZOQUIPAN # 1050 COL. SEATLLE CP. 45170 | 3338331539 |
| 4: Hospital General Lagos de Moreno | LAGOS DE MORENO, JAL. | FRANCISCO I. MADERO ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE ZONA CENTRO CP. 47400. | 01474 7423508 EXT. 109. |
| 5: Hospital Regional Tepatitlán | TEPATITLAN, JAL. | AMADO NERVO # 1025 COL. LA GLORIA CP. 47670. | 0137 87014014 |
| 6: Hospital Regional Magdalena | MAGDALENA, JAL. | AV. MANUEL AVILA CAMACHO # 423 ZONA CENTRO. CP. 46470 | 386 7440244, 3867440225, 386741548 EXT. 113 //386-744-1548 |
| 7: Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” | GUADALAJARA, JAL. | CONSTITUYENTES # 1075 CP.44100 | (33)36192742, (33)36196592, (33)36190635 |
| 8: Hospital Regional Cocula | COCULA, JAL. | KM 67 CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD # 43 CP. 48500 | 01377 7732192 EXT. 29// cel QCA. LAURA 37-51-13-17-87 |
| 9: Hospital Regional Ameca | AMECA, JAL. | CARDENAL JOSE SALAZAR S/N COL. JARDINES EL MANANTIAL CP. 46600 | 01375 7580531 EXT. 114//0453310803429. |
| 39: hospital de la mujer de tala | TALA, JAL. | RAFAEL OCHOA MONTAÑO 119 COL. EL ROSAL TALA, JALISCO CP 45300 | TEL. 01 384 7338315 |
| 40: hospital de la mujer de Ocotlan | OCOTLAN, JAL. | Domicilio: Avenida Francisco Ramírez Acuña No. 250, Col. Valle de la Concepción, | 01 392 922 0586 |
| 41: Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal Zapotlanejo | ZAPOTLANEJO,JAL | Cantera Piñon No. 616, Colonia Ceja, Zapotlanejo | 01 373 73 49242 |
| 42: Hospital Comunitario de San Miguel el Alto | SAN MIGUEL EL ALTO | Aquiles Serdan No. 151, Colonia Valparaiso, San Miguel el Alto, Jalisco | TEL. 01 347 788 5364 |
| 43: Hospital de la mujer "Planetario" | GUADALAJARA, JAL. | Periferico Norte #430 Jardines de Santa Isabel C.p. 44300, Jalisco | tel. 3331688800 |

ANEXO 4

TIPO DE EQUIPO POR UNIDAD

Ver archivo de Excell

ANEXO 5

PROPUESTA TÉCNICA

|  | DIA | MES | AÑO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICIPANTE: |
| DIRECCIÓN: |
| COLONIA: | ESTADO: |
| TELÉFONO: | FAX |
| PARTIDA 1 |
| ESPECIFICACIONES: |

SR. PARTICIPANTE: LA PROPUESTA PRESENTADA POR USTED DEBERÁ GUARDAR EL ORDEN SEÑALADO EN ESTE FORMATO.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | SELLO: |
| --- | --- |
| FIRMA: |  |

ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

PRESENTARSE CONFORME AL ARCHIVO ELECTRÓNICO en formato excel QUE SE ANEXA A ESTAS BASES

ANEXO 7

# ACREDITACIÓN

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

P R E S E N T E

Yo, (Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente concurso, a nombre y representación de (“NOMBRE DE LA EMPRESA”), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente concurso y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Nombre del Participante: |  |
| --- | --- |
| No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él) |  |
| No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): |  |
| No. del Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |
| Municipio o Delegación: |  | Entidad Federativa: |  |
| Teléfono (s): |  | Fax: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Para Personas Jurídicas: |
| Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) |  |
| Fecha y lugar de expedición: |  |
| Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |
| Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |
| Tomo: |  | Libro: |  |
| Agregado con número al Apéndice: |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |
| Únicamente para Personas Físicas: |
| Número de folio de la Credencial para Votar: |  |
| P O D E R | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro) |
|  | Número de Escritura Pública |  |
|  | Tipo de poder: |  |
|  | Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: |  |
|  | Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: |  |
|  | Tomo: |  | Libro: |  |
|  | Agregado con número al Apéndice: |  |
|  | Lugar y fecha de expedición: |  |
|  | Clasificación de la empresa: | Micro |  | Pequeña |  | Mediana |  | Grande |  |  |
|  | Tipo de empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comercializadora |  | Productora |  | Servicio |  | local |  | Nacional |  | Int. |  |  |

PROTESTO LO NECESARIO

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO 8

FORMATO PARA REALIZAR PREGUNTAS

Fecha_________________________

| NOTAS: |
| --- |
| 1. | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |
| 2. | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 3. | Este documento podrá ser entregado en la Dirección General de Administración de la “CONVOCANTE” ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107, Col. Centro, C.P: 44100, Guadalajara, Jalisco, en archivo electrónico y/o al correo electrónico base.saludjalisco@jalisco.gob.mx Ambos deberán ser en WORD |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo |
| Persona Física o JURÍDICA: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora EN WORD |

ANEXO 9

43068001-010-14

CARTA MANIFIESTO

FECHA  ______________

LIC. LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

Me refiero a su convocatoria por la que se invita a participar en la 43068001-010-14 LICITACION PUBLICA LOCAL para la “Servicio de Seguridad Privada con equipo de radiocomunicación, instalación de cámaras de vigilancia y software, para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”, sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa ________________________, manifiesto lo siguiente:

- Que la empresa que represento y el personal que operará el “SERVICIO” cuenta con la Experiencia, Capacitación y Conocimientos  necesarios para prestar el “SERVICIO” a que se refiere esta Licitación, por lo tanto nos encontramos en posibilidades de participar y Operar adecuada e inmediatamente a la fecha de inicio  pactada.

- La empresa que represento propone prestar el “SERVICIO” a que se refiere esta licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con el precio unitario cuyo monto aparece en la relación que forma parte de los ANEXOS de esta proposición.

- Declaro que hemos analizado con detalle las bases para esta Licitación, las especificaciones correspondientes, proporcionadas por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en pesos mexicanos e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la prestación del “SERVICIO”.

- Que si resultamos favorecidos en la Licitación, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los siguientes documentos que aparecen dentro de sobre cerrado de manera inviolable, que se entrega al representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que he (hemos) presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales, así como que he (hemos) presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2012 y 2013 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que no tengo (tenemos) adeudos fiscales firmes a mi (nuestro) cargo por impuestos Federales y Estatales, que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación.

- Que los precios ofertados en mi propuesta, son firmes, vigentes y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato, y son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento.

- Que la propuesta técnica y los servicios ofertados son idénticos, que corresponden al 100% con todo lo  requerido en las presentes Bases, y lo derivado de la junta de aclaración de la misma, que en caso de tener asignaciones presentaré los bienes licitados con calidad.

- Que en caso de asignación, entregare en el Departamento de Servicios Generales de Servicios de Salud Jalisco, sita en Dr. Joaquín Baeza Alzaga No. 107, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, en un plazo no mayor a tres días hábiles  a partir del día siguiente hábil a la fecha del fallo de adjudicación, una garantía por el 10% del importe total que se adjudique sin I.V.A. (La deberá presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco).

- Que en caso de que mi representada resulte adjudicada,  me comprometo a cumplir con todo lo especificado en las bases.

- Asimismo manifiesto no encontrarme en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la “LEY”

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mí como a mi representada, en los términos de la “LEY” de la Materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación, en la que participo.

- Mi representada señala (señalo) como domicilio para recibir todo tipo de citas y notificaciones, la finca marcada con el número ______de la calle ______, de la colonia ______, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______y  el correo electrónico ______@______; solicitando y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se me tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establece el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente.

Atentamente

_____________________________________________

Nombre,  firma y cargo del representante legal

ANEXO 10

TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____________  (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO

para: garantizar por (nombre del “PROVEEDOR”) con domicilio en ______________ colonia________________ ciudad_______________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación no. ________________________, de fecha (fallo de RESOLUCIÓN) _________, celebrado entre nuestro fiado y del OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con un importe total de $__________________ antes de i.V.A.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicioS o recursos hasta su total resolución.

en EL caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someteRSE a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

ANEXO 11

CONSENTIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES

| Datos del Proveedor Solicitante |
| --- |
| Nombre |  |
| RFC |  |
| CURP |  |
| Domicilio Fiscal |
| Calle |  | No. Ext. |  | No. Int |  |
| Colonia |  | Ciudad |  |
| Municipio o Delegación |  | Estado |  |
| Código Postal |  | Tel. Oficina |  | Fax. |  |
| E-mail |  | Contacto |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |
| Nombre del Banco |  | Clave |  |
| CLABE |  | No. dé cuenta de cheques |  |
| Plaza (del Banco) |  | No. de plaza |  |
| Sucursal |  | No. de Suc. |  |
| Entidad Federativa |  | Clave |  |

Ciudad y Estado_________________________________________ a _____ de_______________ de _______

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

- Este formato deberá ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

- En caso de ser persona moral, deberá adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este trámite.

- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta número, sucursal, periodo y expedido en:)

- O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no está en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el número de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el número de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, deberá notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

- De acuerdo a disposiciones fiscales, el número de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberá estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

- Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

- Llenes el formato con letra de molde o máquina de escribir.

- Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

- Escriba su Nombre completo empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

- Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homo clave, en su caso.

- Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

- En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

- Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

- Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

- Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

- Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

- Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

- Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

- Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

- Escriba la fecha, indicando la Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

- Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

| CLAVE | ENTIDAD | CLAVE | ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Distrito Federal | 17 | Morelos |
| 02 | Aguascalientes | 18 | Nayarit |
| 03 | Baja California Nte. | 19 | Nuevo León |
| 04 | Baja California Sur | 20 | Oaxaca |
| 05 | Campeche | 21 | Puebla |
| 06 | Coahuila | 22 | Querétaro |
| 07 | Colima | 23 | Quintana Roo |
| 08 | Chiapas | 24 | San Luís Potosí |
| 09 | Chihuahua | 25 | Sinaloa |
| 10 | Durango | 26 | Sonora |
| 11 | Guanajuato | 27 | Tabasco |
| 12 | Guerrero | 28 | Tamaulipas |
| 13 | Hidalgo | 29 | Tlaxcala |
| 14 | Jalisco | 30 | Veracruz |
| 15 | México | 31 | Yucatán |
| 16 | Michoacán | 32 | Zacatecas |

BANCOS PARTICIPANTES

| CLAVE | BANCO | CLAVE | BANCO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Banco de México | 58 | Banco Regional de Monterrey, S.A. |
| 02 | Banco Nacional de México, S.A. | 59 | Banco Invex, S.A. |
| 03 | Banca Serfin, S.A. | 60 | Bansi, S.A. |
| 12 | BBVA Bancomer, S.A. | 62 | Banca Afirme, S.A. |
| 14 | Santander Mexicano S.A. | 72 | Banco Mercantil del Norte, S.A. |
| 19 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | 102 | ABN Amor Bank (México), S.A. |
| 21 | Banco Internacional, S.A. | 103 | American Express Bank (México) S.A. |
| 30 | Banco del Bajío, S.A. | 106 | Bank of Americana, S.A. |
| 32 | IXE Banco, S.A. | 107 | Bankboston, S.A. |
| 36 | Banco Inbursa, S.A. | 127 | Banco Azteca, S.A. |
| 37 | Banco Interacciones S.A. | 135 | Nacional Financiera, S.N.C. |
| 42 | Banca Mifel, S.A. | 167 | Tesorería de la Federación (TESOFE) |
| 44 | Scotiabank Inverlat, S.A. |  |  |

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.

ANEXO 12

FORMATO DE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE

LIC. LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

REPRESENTANTE LEGAL, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA , MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE LICITANTE  POR LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. 43068001-010-14 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

GUADALAJARA, JAL. A XX DE DICIEMBRE DE 2014.

ATENTAMENTE

________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

Este documento deberá ser en hoja membretada y con firma autógrafa, no se aceptaran impresiones de digitalizaciones ni copias.

ANEXO 13

FORMATO DE COBRO

Ver formato anexo en excell

ANEXO 14

DIRECTORIO DE CENTROS DE SALUD SUBRROGADOS

ANEXAR